УДК 614.846.6

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТОСОВАНОЇ ТЕХНІКИ ПІД ЧАС ГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ

Ворохта А.Ю.

Попович В.В., ЛДУБЖД, викладач кафедри Пожежної та аварійно-рятувальної техніки

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Постановка проблеми. В Україні щорічно виникає біля 3500 пожеж, які знищують більше 5 тис. га лісу. Найбільшими лісовими пожежами в Україні слід вважати пожежі на Херсонщині в 2007 р. та на Харківщині в 2008 р., які переросли у надзвичайні ситуації загальнодержавного рівня [1].

Згідно Закону України «Про правові засади цивільного захисту» одними із основних завдань цивільного захисту в Україні є:

•	проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організація життєзабезпечення постраждалого населення;

•	забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків.

Тому, ліквідація надзвичайних ситуацій пов’язана з лісовими пожежами є одним із завдань, які поставлені перед Оперативно-рятувальною службою МНС України.

Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування вибору оптимальної наземної техніки для гасіння лісових пожеж в Україні та довести необхідність одночасного застосування пристосованої техніки із автомобілями пожежними лісовими (АПЛ).

Виклад основного матеріалу. Локалізація та ліквідація лісових пожеж в Україні потребує великої кількості вогнегасної речовини та високої прохідності пожежної техніки. В нашій державі випускають наступні моделі автомобілів пожежних лісових: АПЛ-10(66)265, АПЛ-40(131)266, АПЛ-40(531320)266.02. Основне призначення даних автомобілів - доставка до місця пожежі бойового розрахунку, пожежно-технічного озброєння (ПТО) і води, подачі у вогнище пожежі води з цистерни або відкритого водоймища.

Але для локалізації лісових пожеж необхідно здійснювати додаткові заходи такі, як:

•	створення протипожежних смуг, ровів;

•	утворення мінералізованих смуг;

•	переміщення шару ґрунту у осередок гасіння, тощо.

Для забезпечення даних робіт необхідно використовувати пристосовану техніку. Дана техніка знаходиться на озброєнні в підрозділах пожежної охорони Державного комітету лісового господарства України. До неї належать: навісний фрезерний смугопрокладач ПФ-1, що монтується на трактори ЛХТ-55, ДТ-75; машина пожежна торф'яна ПТМ, яка обладнана коловоротним насосом НКФ-54; пожежний агрегат на базі автомобіля УАЗ-452 ДЕ; тракторна цистерна ТЦ-20(Т-40АМ)-165; всюдихід  лісовий пожежний ВПЛ-10(ГТ-СМ) 149А; агрегат лісопожежний АЛП-15(Т-150К); лісопожежна машина ЛПМ-2; трактор пристосований для цілей пожежогасіння ЛХТ-100-12 (табл. 1).

Таблиця 1

Пристосована техніка для гасіння лісових пожеж в Україні

| Марка машини | Базове шасі | Колісна формула | Обсяг цистерни для води, л | Обсяг баку ПУ, л | Б/р, чол. | Тип насосу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТ-75(НКФ-54) | ДТ-75 | - | - | - | 1 | НКФ-54 |
| ТЦ-20(Т-40АМ)-165 | Т-40АМ | 4х4 | 300 | - | 1 | НШН-600М |
| ЛПМ-2 | БМП-1 | - | - | - | 3 | - |
| ЛХТ-100-12 | «Онежець-180» | - | - | - | 3 | НЦПК-40/100-4/400 |
| ТЛП-4М | ТТ-4М | - | 3800 | - | 2 | НШН-600М |
| ТЛП-55 | ТДТ-55А | - | 2х2000 | - | 2 | ЭВ-2,7М |
| ВПЛ-10(ГТ-СМ) 149А | ГТ-СМ | - | 275+275 | 95 | 6 | НШН-600М |
| АЛП-15(Т-150К) 177А | Т-150К | 4х4 | 1200+8000 | 100+600 | 2 | НЦС-15 |
| УАЗ-452ДЕ | УАЗ-452 | 4х4 | 450 |  | 2 | НШН-600М |

Висновки. Отже, у результаті проведених теоретичних досліджень визначено, що пристосована техніка для гасіння лісових пожеж потребує класифікації у залежності від робіт, що можуть нею виконуватися. Автомобілі пожежні лісові (АПЛ) доцільно застосовувати із пристосованою технікою з метою швидкої локалізації та ліквідації пожеж.

ЛІТЕРАТУРА

- Кузык А.Д. О причинах лесных пожаров в Херсонской области и путях уменьшения риска их возникновения / А.Д. Кузык, В.В. Попович // Биологическое разнообразие, озеленение, лесопользование: Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых. - СПб: Изд-во, 2009. – С. 36-40.