УДК 656.1

І.В. Паснак, С.А. Грицюк, Д.В. Грицай

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів, Україна

РОЗРОБКА МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

В роботі розглядається проблематика оптимізації процесу проведення досліджень параметрів транспортних та пішохідних потоків. На підставу аналізу сучасного стану проблеми обґрунтовано необхідність розроблення нового способу дослідження параметрів дорожнього руху для підвищення ефективності транспортних досліджень. З'ясовано, що безпілотні літальні апарати можуть бути ефективним інструментом для спостереження і картографування територій, що може бути використано під час проведення транспортних досліджень. Встановлено, що застосування безпілотних літальних апаратів у царині транспортних досліджень дасть змогу суттєво полегшити роботу дослідників та підвищити ефективність їхньої праці, а отриманий таким чином відеоматеріал стане також у нагоді також під час навчального процесу для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Розроблено спосіб дослідження параметрів дорожнього руху, в якому застосування безпілотного літального апарату (дрона, квадрокоптера, мультикоптера тощо) з відеокамерою дає змогу здійснювати дослідження параметрів дорожнього руху в різних місцях вулично-дорожньої мережі шляхом польоту та зависанням над необхідними ділянками вулично-дорожньої мережі із отриманням відеозапису дорожнього руху. Для реалізації запропонованого способу з застосуванням безпілотного літального апарату запропоновано алгоритм проведення досліджень параметрів транспортних та пішохідних потоків. Обґрунтовано раціональні параметри безпілотних літальних апаратів для проведення транспортних досліджень. Описано можливі варіанти проведення досліджень з використанням розробленого способу дослідження параметрів дорожнього руху. В подальшому доцільно продовжувати дослідження в окресленій проблематиці оскільки застосування сучасних технологій у царині транспортних досліджень безперечно дасть змогу підвищити ефективність їх проведення.

Ключові слова: підвищення ефективності; транспортний потік; пішохідний потік; безпілотний літальний апарат; алгоритм досліджень; вулично-дорожня мережа

И.В. Паснак, С.А. Грицюк, Д.В. Грицай

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности,
г. Львов, Украина

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В работе рассматривается проблематика оптимизации процесса проведения исследований параметров транспортных и пешеходных потоков. На основание анализа современного состояния проблемы обоснована необходимость разработки нового способа исследования параметров дорожного движения для повышения эффективности транспортных исследований. Выяснено, что беспилотные летательные аппараты могут быть эффективным инструментом для наблюдения и картографирования территорий, что может быть использовано при проведении транспортных исследований. Установлено, что применение беспилотных летательных аппаратов в области транспортных исследований позволит существенно облегчить работу исследователей и повысить эффективность их работы, а полученный таким образом видеоматериал станет полезным также во время учебного процесса для повышения качества подготовки будущих специалистов. Разработан способ исследования параметров дорожного движения, в котором применение беспилотного летательного аппарата (дрона, квадрокоптера, мультикоптера т.п.) с видеокамерой позволяет проводить исследования параметров дорожного движения в разных местах улично-дорожной сети путем полета и зависанием над необходимыми участками улично-дорожной сети с получением видеозаписи дорожного движения. Для реализации предложенного способа с применением беспилотного летательного аппарата предложен алгоритм проведения исследований параметров транспортных и пешеходных потоков. Обоснованно рациональные параметры беспилотных летательных аппаратов для проведения транспортных исследований. Описаны возможные варианты проведения исследований с использованием разработанного способа исследования параметров дорожного движения. В дальнейшем целесообразно продолжать исследования в очерченной проблематике поскольку применение современных технологий в области транспортных исследований бесспорно позволит повысить эффективность их проведения.

Ключевые слова: повышение эффективности; транспортный поток; пешеходный поток; беспилотный летательный аппарат; алгоритм исследований; улично-дорожная сеть

I.V. Pasnak, S.A. Hrytsiuk, D.V. Hrytsai

Lviv State University of Life Safety, Lviv, Ukraine

THE METHOD OF STUDYING TRAFFIC PARAMETERS

One of the most important tasks of transport research is to create preconditions (by getting initial data) for planning, designing and optimization in the system "Road conditions - traffic flows". The purpose of the work is to increase the efficiency of studying traffic parameters and pedestrian flows by developing a new method of studying traffic parameters. The problem of optimization of the process of conducting studies traffic parameters and pedestrian flows is considered in the paper. The basis of the analysis of the current state of the problem is the necessity of developing a new way of studying the parameters of traffic for increasing the efficiency of transport research. It has been found that unmanned aerial vehicles can be an effective tool for monitoring and mapping territories that can be used during transport research. It is established that the use of unmanned aerial vehicles in the field of transport research will make it possible to substantially facilitate the work of researchers and increase the efficiency of their work, and the resulting video material will also be useful during the educational process to improve the quality of training future specialists. A method of traffic parameters is developed in which the use of an unmanned aerial vehicle (dron, quadcopter, multicopter, etc.) with a video camera enables to study the parameters of traffic in different places of the street-road network by flight and hovering over the necessary sections of the street-road network with reception video recording of the road. In order to implement the proposed method with the use of an unmanned aerial vehicle, an algorithm for carrying out research on the parameters of transport and pedestrian flows is proposed. The rational parameters of unmanned aerial vehicles for carrying out transport investigations are substantiated. Described are possible options for conducting research using the developed method of studying traffic parameters, in particular: for studying the intensity and composition of traffic on the main-street network of the city; study of velocities and traffic delays at crossroads and separate sections of the street-road network; study of pedestrian flow parameters; obtaining initial data to optimize the route of follow-up of special vehicles, etc. In the future it is expedient to continue the research in the outlined issues, since the use of modern technologies in the field of transport research will undoubtedly improve the efficiency of their implementation.

Keywords: increase of efficiency; traffic flow; pedestrian flow; unmanned aerial vehicle; research algorithm; street-road network

Постановка проблеми. Як відомо, транспортні дослідження – це процес збору інформації про дорожній або інший вид транспорту. Метою таких досліджень є створення передумов (шляхом отримання початкових даних) для планування, проектування та оптимізації в системі «Дорожні умови – транспортні потоки». Також отримані окресленим шляхом дані будуть корисні для оптимізації маршрутів руху спеціальних транспортних засобів та безпеки їх руху [1].

В умовах сьогодення у більшості випадків збір інформації про параметри транспортних та пішохідних потоків проводиться методом натурних спостережень, який передбачає залучення низки обліковців. Однак, з розвитком новітніх технологій, можливістю їх застосування у різних царинах діяльності людини виникає питання щодо доцільності залучення великої кількості людей до проведення транспортних досліджень. Тому актуальним виглядає питання максимальної автоматизації здійснення такої діяльності з залученням мінімальної кількості дослідників.

Зважаючи на викладене, підвищення ефективності досліджень параметрів транспортних і пішохідних потоків шляхом розробки нового методу дослідження параметрів дорожнього руху є актуальним завданням сьогодення та має науково-практичну цінність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторами цієї роботи були розпочаті дослідження в окресленому напрямку [1, 2], однак вони стосувалися головним чином аналізу існуючого стану проблеми та висвітленням перспективних напрямків дослідження параметрів дорожнього руху. Подібні питання розглядалися у роботі [3], де автором здійснено аналіз перспективних напрямків застосування квадрокоптера при ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій, а також проведення інших досліджень.

Варто також відзначити роботи закордонних вчених, де розглядалися подібні питання. Зокрема, в роботі [4] розглянуто можливість застосування квадрокоптерів для дослідження параметрів пішохідних потоків. В роботі [5] розглядається застосування безпілотного літального апарата (БПЛА) для збору даних про транспортний потік, зокрема визначення типу транспортного засобу та відстеження його руху. Можливість моніторингу транспортних потоків за допомогою БПЛА та подальшої обробки отриманих відеоматеріалів висвітлено в роботі [6]. В статті [7] розглядається оптимізація маршрутів польоту БПЛА для збору інформації про транспортні потоки. Однак, наведені роботи розглядають лише певні випадки проведення досліджень та збору інформації, тому виникає необхідність розроблення методу дослідження параметрів дорожнього руху, який забезпечив би підвищення ефективності досліджень параметрів транспортних і пішохідних потоків для вирішення проблем у царині організації дорожнього руху та інших дотичних галузях діяльності.

Мета роботи. Підвищення ефективності досліджень параметрів транспортних і пішохідних потоків шляхом розробки нового методу дослідження параметрів дорожнього руху.

Виклад основного матеріалу. Для отримання показників інтенсивності дорожнього руху в перерізі доріг можна використовувати дані короткострокових спостережень за інтенсивністю і складом потоку на стаціонарному пункті обліку. Облік інтенсивності руху в цьому випадку ведеться з обов’язковим поділом складу потоку за вантажопідйомністю та зазначенням часу і дати проведення спостережень. Однак, беручи до увагу витрати, необхідні для встановлення та обслуговування стаціонарних пунктів дослідження дорожнього руху, для дослідження показників дорожнього руху доцільним виглядає застосування сучасних технічних засобів для фіксації транспортних потоків, які б обмежили необхідність залучення людей для проведення досліджень [8]. В окресленому напрямку було запропоновано для дослідження параметрів дорожнього руху застосовувати спосіб із застосуванням відеореєстратора (пат. України на корисну модель №79573).

Цей метод дослідження параметрів дорожнього руху передбачає застосування відеореєстратора, встановленого в легковому автомобілі. Легковий автомобіль паркується у необхідному для дослідження місці вулично-дорожній мережі (ВДМ) та відбувається дослідження параметрів дорожнього руху (рис. 1).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Процес збору інформації для дослідження параметрів дорожнього руху [8]:
а – вигляд з кабіни автомобіля у момент фіксації транспортних засобів реєстратором;
б – кадр із запису реєстратора, де відтворена дана інформація

Відеореєстрація може здійснюватися як в присутності людини, так і автономно. Після проведення необхідних досліджень, результати опрацьовуються камеральним способом із використанням ПК. Отримані дані можуть відображатися у вигляді таблиць чи графіків залежно від поставленої задачі дослідження. Для проведення досліджень доцільно визначати інтенсивність руху методом натурних спостережень із використанням методики 6-хвилинних відрізків часу. Цей метод полягає у вимірюванні кількості автомобілів на досліджуваному перерізі дороги 6 хвилин у ранковий (8.00) і вечірній (18.00) пікові періоди, а також в обідню пору (13.30).

Однак, такий спосіб має низку недоліків, оскільки забезпечує фіксацію транспортного потоку лише в певному перерізі ВДМ.

Для отримання більш повної картини під час опрацювання відеоматеріалів доцільно було б забезпечити встановлення камери зверху над досліджуваним об’єктом (наприклад, перехрестям), щоб мати змогу комплексно досліджувати параметри руху з усіх напрямків. Тут перспективним виглядає застосування квадрокоптера, що дасть змогу здійснити відеофіксацію транспортних та пішохідних потоків шляхом «зависання» над перехрестям та отриманням більш якісного відео. Надалі його можна опрацьовувати в камеральних умовах, що дозволить зменшити кількість дослідників [1].

Варто відзначити, що сьогодні активно розвивається безпілотна авіація (розроблення безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів, мультикоптерів тощо), оскільки перспектива сфер їх застосування є вкрай широкою. Вже сьогодні їх застосовують у багатьох царинах діяльності людини, зокрема в сільському господарстві, під час будівництва різних об’єктів та споруд, для проведення пошуку і рятувальних операцій, доставки кореспонденції тощо. Також квадрокоптери знайшли своє застосування у фотографуванні та кінематографі, оскільки за їх допомогою можна легко і дешево робити знімки з висоти та під різними кутами. Як бачимо, світовий досвід свідчить, що квадрокоптери можуть бути ефективним інструментом для спостереження і картографування територій, а дослідження у цьому напрямку є вкрай важливими та перспективними [1].

Зважаючи на викладене, авторами цієї статті розроблено спосіб дослідження параметрів дорожнього руху (заявка на отримання пат. України на корисну модель u 2017 08079), в якому застосування безпілотного літального апарата (дрона, квадрокоптера, мультикоптера тощо) з відеокамерою дає змогу здійснювати дослідження параметрів дорожнього руху в різних місцях ВДМ шляхом польоту та зависанням над необхідними ділянками вулично-дорожньої мережі із отриманням відеозапису дорожнього руху.

На рис. 2 наведено фрагмент кадру відеоматеріалу фіксації транспортного потоку над перехрестям, а на рис. 3 – на ділянці ВДМ.

Рисунок 2 – Фрагмент кадру відеоматеріалу фіксації транспортного потоку над перехрестям, отриманого за допомогою квадрокоптера

Рисунок 3 – Фрагмент кадру відеоматеріалу фіксації транспортного потоку на ділянці ВДМ, отриманого за допомогою квадрокоптера

Для реалізації запропонованого способу дослідження параметрів дорожнього руху з застосуванням БПЛА запропоновано алгоритм проведення досліджень параметрів транспортних та пішохідних потоків (рис. 4).

Рисунок 4 – Структурна схема імітаційної моделі дослідження параметрів транспортних та пішохідних потоків із використанням запропонованого способу

Беручи до уваги [1, 9], для транспортних досліджень рекомендується застосовувати квадрокоптер з такими параметрами:

- камера з достатнім розширенням (для чіткої фіксації транспортних і пішохідних потоків);

- можливість GPS наведення (для підвищення ефективності позиціонування над певною ділянкою ВДМ);

- можливість «зависання» над вказаним місцем (з метою отримання чіткого відео досліджуваного об’єкта);

- автоповернення у екстрених ситуаціях (для запобігання втрати квадрокоптера у випадку низького заряду акумуляторів чи слабкого сигналу каналу зв’язку керування);

- підвищена автономність роботи (для забезпечення проведення безперервної відеофіксації);

- підвищена дальність керування та передачі інформації (для забезпечення можливості досліджувати значні за розміром ділянки ВДМ чи окремого транспортного району).

Опрацювання відеозапису в камеральних умовах дасть змогу досліднику отримати такі дані [1, 9]:

- інтенсивності та складу руху транспорту на магістрально-вуличній мережі міста;

- інтенсивності і складу руху автотранспорту на дорогах, які входять у місто;

- інтенсивності руху пішоходів;

- швидкостей руху на вулицях і дорогах міста;

- затримок руху на перехрестях та в окремих перерізах ВДМ;

- розміщення та умови роботи стоянок автотранспорту;

- вихідні дані для оптимізації маршруту слідування спеціальних транспортних засобів [10];

- умови руху в пунктах періодичного скупчення людей (стадіони, парки, вокзали тощо).

Отже, як бачимо, застосування квадрокоптерів у царині транспортних досліджень дасть змогу суттєво полегшити роботу дослідників та підвищити ефективність їхньої праці, а отриманий таким чином відеоматеріал стане також у нагоді під час навчального процесу для підвищення якості сприйняття матеріалу студентами.

Висновки. На підставу аналізу сучасного стану проблеми обґрунтовано необхідність розроблення нового способу дослідження параметрів дорожнього руху для підвищення ефективності транспортних досліджень. Розроблено спосіб дослідження параметрів дорожнього руху, в якому застосування БПЛА (дрона, квадрокоптера, мультикоптера тощо) з відеокамерою дає змогу здійснювати дослідження параметрів дорожнього руху в різних місцях ВДМ шляхом польоту та зависанням над необхідними ділянками вулично-дорожньої мережі із отриманням відеозапису дорожнього руху. Для реалізації запропонованого способу з застосуванням БПЛА розроблено алгоритм проведення досліджень параметрів транспортних та пішохідних потоків. Окреслено вимоги до БПЛА для проведення досліджень та описано можливі варіанти проведення досліджень з використанням запропонованого способу.

Перелік використаних джерел

1. Паснак І.В. Застосування квадрокоптерів для дослідження параметрів дорожнього руху / І.В. Паснак // ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 16–18 березня 2017 року: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 15-17.

2. Паснак І.В. Перспективні автоматичні системи збору даних у царині дорожнього руху / І.В. Паснак, С.А. Грицюк, Д.В. Грицай // ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 16–18 березня 2017 року: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 22.

3. Лопух О.Р. Анализ перспективных направлений применения квадрокоптеров (мультикоптеров) при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также проведения других исследований / О.Р. Лопух // Вестник Кокшетауского технического института КЧС МВД Республики Казахстан № 4(20) – К.: КТИ МВД РК, 2015. – С. 37-47.

4. Chomphunut Sutheerakul. Application of Unmanned Aerial Vehicles to Pedestrian Traffic Monitoring and Management for Shopping Streets / Chomphunut Sutheerakul, Nopadon Kronprasert, Manop Kaewmoracharoen, Preda Pichayapan // Transportation Research Procedia, 25 (2017), pp. 1717–1734.

5. LiangWang. Detecting and tracking vehicles in traffic by unmanned aerial vehicles / LiangWang, FangliangChen, HuimingYin // Automation in Construction, Volume 72, Part 3, December 2016, Pages 294-308.

6. Giuseppe Guido. Evaluating the accuracy of vehicle tracking data obtained from Unmanned Aerial Vehicles / Giuseppe Guido, Vincenzo Gallelli, Daniele Rogano, Alessandro Vitale // International journal of transportation science and technology, 5 (2016), pp. 136-151.

7. Xiaofeng Liu. Unmanned Aerial Vehicle Route Planning for Traffic Information Collection / Xiaofeng Liu, Zhongren Peng, Liye Zhang, Li Li // Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, Volume 12, Issue 1, February 2012, Pages 91-97.

8. Паснак І.В. Оптимізація маршруту руху спеціальних транспортних засобів із урахуванням параметрів вулично-дорожньої мережі / І.В. Паснак, О.М. Фурсенко // Зб. наук. пр. «Вісник ЛДУ БЖД». – Львів: ЛДУ БЖД, 2014. – №10. – С. 7-14.

9. Pasnak I. Justification possibility of using drones to study the parameters of traffic / I.V. Pasnak // Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects: thesis, 3-12 May 2017, Dresden (Germany) – Paris (France) / Executive editor: Chernetska-Biletska N. – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. – P. 156-158.

10. Pasnak I. Development of algorithms for efficient management of fire rescue units / I. Pasnak, O. Prydatko, A. Gavrilyk // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, Vol 3, No 3(81) (2016): Control processes, pp. 22-28.