Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет  безпеки життєдіяльності

# Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Кафедра екологічної безпеки

«Допущено до захисту»

Начальник  кафедри екологічної безпеки

_____________ В.В. Попович

“____” _________20___ року

ДИПЛОМНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему:«Екологічний стан р. Тетерів в межах Житомирської області»

Виконав:

Курсант 4 курсу, групи ЕК-41

напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

(шифр і назва спеціальності)

Гончаренко Д.О.

(прізвище та ініціали)

Керівник 	Кочмар І.М.

(прізвище та ініціали)

Рецензент	Шукель І.В.

(прізвище та ініціали)

Львів – 2018

# АНОТАЦІЯ

Гончаренко Д.О. «Екологічний стан р. Тетерів в межах Житомирської області». Дипломна робота за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» складається з текстової частини, що містить 4 розділи, 52 с., 22 рис., 6 табл., 49 літературних джерел.

Об’єкт – річка  Тетерів.

Мета роботи – оцінка екологічного стану  р. Тетерів.

Методи дослідження – опрацювання літературних джерел, польовий, методи локального екологічного моніторингу, аналітичні методи.

Проаналізовано екологічний стан р. Тетерів. На основі моніторингових спостережень р. Тетерів згідно з Екологічним паспортом Житомирської області за 2006 – 2016 рр. здійснено аналіз та оцінку її екологічного стану. За отриманими даними найбільші значення перевищення ГДК спостерігаються за наступними компонентами, в кратності перевищення значень ГДК: марганець (1,4 – 8,5), залізо загальне (2,8 – 4,9), азот амонійний (0,66 – 3,0), фосфати (0,38 – 2,59), нітрати (0,6 – 2,53), ХСК (1,2 – 2,77) та БСК (1,31 – 1,93).

Виконано фізико-хімічний аналіз проб води з р. Тетерів в межах м. Радомишль (ДОДАТОК 1-8). На основі отриманих даних було розраховано узагальнений екологічний індекс забруднення води в р. Тетерів у весняний  та зимній період, згідно яким якість води у точках відбору проб можна розмітити в наступній послідовності (від найкращого до найгіршого).

РІЧКА ТЕТЕРІВ, АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ЯКІСТЬ ВОДИ, ПАТ «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ, ГРАНИЧНО-ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ

ЗМІСТ

| ВСТУП………………………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Р. ТЕТЕРІВ……………….. | 8 |
| 1.1.Водні ресурси Житомирської області….................................................... | 8 |
| 1.2. Геологічна будова р. Тетерів …..………………………………………. | 9 |
| 1.3. Притоки річки Тетерів………………………………...…………............. | 11 |
| 1.4. Господарське використання…………………………………………….. | 12 |
| 1.5. Гідрохімічний стан р. Тетерів…………………………...………………. | 12 |
| РОЗДІЛ 2. АНТРОПОГЕННІ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ Р. ТЕТЕРІВ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ……………………… | 13 |
| 2.1.Забруднення водних об’єктів стічними водами……………….……...… | 13 |
| 2.2.Еколого-небезпечні об’єкти Житомирської області……………….…… | 15 |
| Вплив ПАТ Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» на стан р. Тетерів…………………………………………………... | 17 |
| 2.2.2. Вплив комунального господарства на стан р. Тетерів………... | 19 |
| 2.3. Склад та характеристика забруднюючих речовин у р. Тетерів за результатами моніторингових даних............................................................... | 20 |
| РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ………………..………………….. | 26 |
| 3.1. Вимоги до відбору проб…………………………………………………. | 26 |
| 3.2. Методики визначення гідрохімічних показників якості води………… | 26 |
| 3.2.1. Загальні показники……………………………………………….. | 26 |
| 3.2.2. Біогенні показники……………………………………………….. | 29 |
| 3.2.3. Визначення катіонно-аніонного складу…………………………. | 32 |
| РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ Р. ТЕТЕРІВ В МЕЖАХ М. РАДОМИШЛЬ…………………………………………………. | 35 |
| 4.1. Результати проведених експериментальних досліджень……………… | 35 |
| 4.2.Розрахунок індексу забруднення води ………………………………….. | 41 |
| ВИСНОВКИ…………………………………………………………………... | 45 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. | 47 |
| ДОДАТКИ.......................................................................................................... | 53 |

ВСТУП

Однією з головних проблем XXI століття є забруднення річок, які відіграють велику роль для сучасного суспільства, адже слугують джерелом забезпеченнячистої питної води для населення, для побутового та технічного використання.

Інтенсивність антропогенного навантаження на водні джерела призвела допогіршення умов формування стоківі водних режимів; зменшення самовідновної спроможності водних ресурсів; зменшення водності річок, зниження їхньої продуктивності [1].

Головні проблеми, що стосуються охорони поверхневих водякі спричинені негативним впливом антропогенних факторів, оцінка та аналіз рівнів їх забруднення, як одного з методів поліпшення стану водних екосистем стоїть досить гостроіє актуальним для всіх країн світу, тому що якість води є показником збалансованого розвитку суспільства.

Якість водних ресурсів визначають з допомогою загальновідомих методів та методик. В теперішній час застосовується декілька підходів для визначення оцінки стану водних екосистем, а також класифікації їх за ступенями забруднення, що відрізняються використовуваними показниками якості води; кількістю виділених класів; значеннями показників; методами інтерпретації результатів моніторингу та іншими.

Збільшення інтенсивності антропогенного навантаження на водні екосистеми вимагає використовувати для визначення рівнів забруднення водоймища комплексні методи та методики оцінки. Проте методи та методики, що існують на даний час розроблені та вивченні недостатньо, тому щовони не в повній мірідають можливість оцінити вплив всіх існуючих факторів на якість водних об’єктів [1].

Мета роботи – проведення аналізу забруднення води р. Тетерів та визначення основних гідрохімічних показників якості водного об’єкта.

Об’єкт дослідження – річка Тетерів поблизу ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль».

Предмет дослідження – якісний та кількісний вміст компонентів-забруднювачів у водах р. Тетерів, їх динаміка за останній рік та ймовірний вплив на них діяльності підприємств.

Для досягнення поставленої мети потрібно було виконати наступні завдання:

1. Провести відбір проб води річки Тетерів в різні пори року (температурні режими) та їх лабораторне дослідження.

2. Описати гідрохімічні показники якості досліджених проб в системі моніторингу поверхневих і підземних вод та визначити їх роль у ідентифікації антропогенного забруднення.

3. Визначити основні підприємства області, які чинах антропогенний вплив на стан р. Тетерів.

4. Оцінити загальну якість води та екологічний стан у р. Тетерів  в розрізі впливу на них діяльності основних підприємств Житомира.

ВИСНОВКИ

В даній роботі була здійснена оцінка екологічного стану р. Тетерів в межах Житомирської області. На основі результатів моніторингу та за результатами досліджень можна зробити наступні висновки:

- р. Тетерів є основною водною артерією Житомирської області та являється основним джерелом водопостачання;

- основні підприємства-забруднювачі р. Тетерівє: Житомирське ВУВКГ, Військова частина А-2038, Коростишівське МКП "Водоканал", Радомишльське МКП, Військова частина А-3258 та ПАТ «Пиво-безалкогольний к-т «Радомишль»;

- згідно з Екологічним паспортом Житомирської області за 2006 – 2016 рр. здійснено аналіз та оцінку її екологічного стану,  найбільші значення перевищення ГДК спостерігаються за наступними компонентами, в кратності перевищення значень ГДК: марганець (1,4 – 8,5), залізо загальне (2,8 – 4,9), азот амонійний (0,66 – 3,0), фосфати (0,38 – 2,59), нітрати (0,6 – 2,53), ХСК (1,2 – 2,77) та БСК (1,31 – 1,93);

- згідно з проведеними  дослідженнями  (ДОДАТОК 1-8) в районі впливу ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» найбільші перевищення ГДК  спостерігаються  за наступними компонентами: жорсткість загальна, нітрати, амоній загальний та хімічне споживання кисню,  в зимовий період.

- на основі отриманих даних було розраховано узагальнений екологічний індекс забруднення води в р. Тетерів увесняний  період, згідно яким якість води у точках відбору проб можна розмітити в наступній послідовності (від найкращого до найгіршого): джерело – 0,29, початок річки - 0,340, кінець річки - 0,417 та навпроти АТ «Пиво-безалкогольний к-т «Радомишль» - 0,433;

- на основі отриманих даних було розраховано узагальнений екологічний індекс забруднення води в р. Тетерівв зимовий період, згідно яким якість води у точках відбору проб можна розмітити в наступній послідовності (від найкращого до найгіршого): початок річки - 0,406, джерело – 0,427, навпроти ПАТ «Пиво-безалкогольний к-т «Радомишль» - 0,616, кінець річки - 0,760;

- звідси випливає, що спостерігається тенденція до погіршення екологічного стану річки в межах міста, а саме навпроти ПАТ «Пиво-безалкогольний к-т «Радомишль», та нижче за течією, також причиною забруднення р. Тетерів може бути, те що більшість каналізаційних колекторів  вичерпали свій експлуатаційний ресурс та потребують реконструкції або заміни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Владимиров А. М. Охорона навколишнього середовища / А. М. Владимиров, Ю.Й. Ляхін, Л. Т. Матвєєв, В. Г. Орлов - Л .: Гидрометеоиздат, 2004. - 200 с.

- Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації «Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ecology.zt.gov.ua/StanDov1.html

- Рубан В., Сиса Л. Аналіз динаміки гідрохімічних показників річки Росава // Тези XV наук. конф. хім. фак. ЛНУ ім. І.Франка «Львівські хімічні читання ЛХЧ -2015» / Зб. наук. праць. – Львів, 24-27 травня 2015. – С. 314.

- Радомимшльське міжрайонне управління водного господарства «Водні ресурси» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://rmuvg.gov.ua/rika_rmuvg.html

- Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води річки Тетерів у м. Житомир [Текст] / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко, М.А. Молочко, А.П. Лозовицький // Картографія та вища школа. - Вінниця ПП «Едельвейс і К», 2009. Вип. 15. - С. 92-99.

- Схема басейну р. Дніпро [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikiwand.com/ru/Тетерев_(река)

- Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол.ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003.

- Волошин І.М. Методика дослідження проблем природокористуванння. – Львів: ЛДУ, 1994.- 160 с.

- Водне господарство в Україні / За ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва. — К.: Генеза, 2000. — 456 с.

- Географічна енциклопедія  України : у 3 т. / редколегія: О. М. Маринич (відпов. ред.) та ін. — К. : «Українська радянська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989.

- Водний кодекс  України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр

- Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Курило С. М. Основиг ідрохімії. — К.: Ніка-Центр, 2012. — 312 с. — ISBN 978-966-521-559-2

- Гончаренко Д.О  Мат. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Екологія» / Гончаренко Д.О. Кочмар І.М. // «Екологічний стан р. Тетерів в межах Житомирської області» 28-30 березня 2018 р. – Полтава : ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2018- С.36

- Підприємства області із проблеминими очисними спорудами [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.nature.org.ua/gitom/02_02.h

- Екологічний паспорт Житомирської області 2016р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ecology.zt.gov.ua/pasport_2016.htm

- Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» фото [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.radomyshl.com/news/526-istorija-pivzavodu-radomishl.html

- Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  https://rmuvg.gov.ua/presa_rmuvg.html

- Гончаренко Д.О. «Проблеми та преспиктиви розвитку системи безпеки життєдіяльності» / Гончаренко Д.О. Кочмар І.М. // Мат. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Екологічний стан р. Тетерів в межах Радомишльського району Житомирської області», 23-24 березня 2017 р. – Львів : ЛДУ БЖД, 2017- С.263-264

- Гугл Карти р. Тетерів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.google.com.ua/maps/place/р.+ТетеФрев/@

- Збережемо водні ресурси Житомирщини [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zouvr.gov.ua/presa/41.doc

- Очисні споруди м. Радомишля [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://radmr.gov.ua/news/08-54-43-14-08-2017/

- Забруднення річок [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.npblog.com.ua/index.php/ekologiya/zabrudnennja-vodi.html

- Хром`як У.В. Еколого-токсичний стан річок Прип’ять та Стохід Любешівського району Волинської області / У.В. Хром`як // Всеукраїнська науково – практична конференція молодих учених та студентів «Екологічна безпека держави», 16-18 квітня 2013 р.: тези допов. – Київ: Національний авіаційний університет, 2013. – С. 196.

- Рубан В.В., Сиса Л.В. Оцінювання екологічного стану прибережних грунтів річки Росава за фізико-хімічними параметрами // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2 – С. 124-129.

- Екологічний паспорт Житомирської області 2006 рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовищаУкраїни. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2007. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2007рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2008. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2008рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2009. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2009рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2010. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2010рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2011. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2011рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2012. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2012рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2013. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2013рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охоронин авколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2014. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2014рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2015. – Режим доступу:http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Екологічний паспорт Житомирської області 2015 рік [Електронний ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Житомирській області. – 2016. – Режим доступу:http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/zhytomyrska

- Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.

- Гончаренко Д.О. «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвяченої Всесвітньому дню води / Гончаренко Д.О. Кочмар І.М. // Мат. Міжнародній науково-практичній конференції   «Забруднення р. Тетерів залізом загальним та марганцем в межах Радомишльського району Житомирської області» 21 березня 2017 р.- Київ : НААН ІВПІМ, 2017.-С. 185-186.

- ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требование к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://docs.cntd.ru/document/1

- КНД 211.1.0.009-94. Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=53448

- Якість води. Визначання рН (ISO 10523: 1994, MOD) : ДСТУ 4077-2001 [Чинний від 01.07.2003] – Київ: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003. – 16 с.

- Вимоги та методи контролювання якості води ДСТУ 7525:2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=61154

- Новиков Ю.В. Методы определенияв редных веществ в водеводоемов. / Ю.В. Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина. – Москва: Медицина, 1981. – 376 с.

- Лурье Ю. Ю. Унифицированные методы анализа вод. Под ред. д–ра химичных наук / Ю. Ю. Лурье. Издание 2–е, исправленное. - М.: Химия, 1973. – 376 с.

- Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фото коло-риметричним методом  з реактивом Неслера (МВВ  № 081/12-0106-03) – 2003. – 12 с.

- Технологія питної води [Електронний ресурс]: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. форми навч. / уклад. О.В. Грабовська, О.М. Деменюк - К.: НУХТ, 2014. - с. 37.

- Мураєва О.О.  Аналітична хімія  / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2009. – 104 с.

- Гончаренко Д.О Дев’ята всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна» / Гончаренко Д.О. Кочмар І.М. // Секція 10 «Екологічний стан р. Тетерів в межах м. Радомишль» 12-13 квітня 2018 р. – Дніпро :Д.: ДВНЗ НГУ, 2018. - 362 с.

- Басов М.В., Сиса Л.В. Комплексна оцінка якості води малих річок на прикладі лівих приток річки Рось // Вісник ЛДУ БЖД. – Львів, 2015. – № 12. – С. 100-105.

- 2.	Шутяк С.В. Правові основи регулювання екологічного стану поверхневих вод України / С.В. Шутяк, Ю.М. Рак, В.В. Карабин // Стратегія екологічної безпеки України: соціально-економічний та правовий вимір. Збірник матеріалів II Круглого столу. Національний університет “Львівська політехніка”. Львів, 18 травня 2017 р. - С. 65-70.

- Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, Г.А. Верніченко та ін. – Х.: УкрНДІЕП. – 2012. – 37 с.