ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

# Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Кафедра екологічної безпеки

«Допущено до захисту»

Начальник  кафедри екологічної безпеки

_____________ В.В. Попович

“____” _________20___ року

ДИПЛОМНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему: «Динаміка фітотоксичності ґрунтів, забруднених дизельним паливом»

Виконала:

курсант 4 курсу, групи ЕК-41  напряму підготовки  6.04010601 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

Гончаренко Я. В. _______________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___Гринчишин Н. М. ___________

(прізвище та ініціали)

Рецензент__ Мазурак О. Т._______________

(прізвище та ініціали)

Львів – 2018 року

АНОТАЦІЯ

Гончаренко Я. В.  «Динаміка фітотоксичності ґрунтів, забруднених дизельним паливом». Дипломна робота бакалавра за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» складається із вступу,  текстової частини, що містить 4 розділи, висновків, 69 джерел; ілюстрована 9 рисунками та 6 таблицями. Загальний обсяг роботи - 53 ст.

Мета роботи – визначити фітотоксичність ґрунтів, забруднених різними концентраціями дизельного палива, та динаміку її змін для встановлення небезпеки вуглеводневого забруднення стосовно рослин.

Об'єкти досліджень.

Тест-об'єкти – чорнозем опідзолений і дерновий слабопідзолистий супіщаний ґрунт, ґрунти рівнинної частини Львівської області, які знаходяться у місцях проходження системи трубопроводів.

Тест-культура – гірчиця біла (Sinapus alba).

Предмет дослідження  – фітотоксичність ґрунту, забруднененого різними концентраціями дизельного палива, та динаміка її змін.

Методи досліджень – польовий, лабораторний, модельного експерименту, статистичний.

Робота присвячена проблемі вуглеводневого забруднення ґрунтів. Проведено дослідження з вивчення динаміки фітотксичності ґрунтів, забруднених дизельним паливом. Встановлено, що найбільшу фітотоксичність має свіжозабруднений ґрунт.

ҐРУНТ, ЗАБРУДНЕННЯ, ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО, ФІТОТОКСИЧНІСТЬ

ЗМІСТ

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ НАФТОВИМИ ВУГЛЕВОДНЯМИ	9

1.1. Вплив вуглеводневого забруднення на ґрунт	9

1.2. Вплив на рослини	14

1.3.  Біоіндикація та біотестування	15

1.3.1. Рослини як тест-системи для екологічної оцінки забруднених територій	18

1.3.2. Використання мікроорганізмів в біоіндикації	22

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ	26

2.1.  Характеристика об'єктів досліджень	26

2.2.  Методика проведення досліджень	27

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ	29

3.1 Органічна речовина, реакція ґрунтового розчину та гранулометричний склад досліджуваних ґрунтів	29

3.2 Вплив дизельного палива на ріст рослин	30

3.3. Фітотоксичний ефект дизельного палива на корінь і пагін рослин	34

3.4. Рівні фітотоксичності ґрунтів, забруднених дизельним паливом	36

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ В ЛАБОРАТОРІЇ	39

4.1. Інструкція з охорони праці для персоналу при роботі в лабораторії	39

4.2. Правила роботи з нафтопродуктами і легкозаймистими рідинами	42

ВИСНОВКИ	44

ЛІТЕРАТУРА	46

# ВСТУП

Актуальність досліджень.  Забруднення довкілля нафтовими вуглеводнями належить до найбільш поширеного техногенного впливу на навколишнє середовище.

Відносно невеликі виливи нафти і нафтопродуктів можуть мати наслідки тривалого характеру й спричинювати серйозні збитки. Досить часто забруд- нення ґрунтів і поверхневих вод нафтою і продуктами її перероблення призво- дить до забруднення ґрунтових вод, що унеможливлює їх використання для пиття. Нерідко виливи нафти і нафтопродуктів призводять до надзвичайних ситуацій, які є найбільш небезпечними за своїми екологічними наслідками [1].

Відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо поводження з ґрунтами, які зазнали аварійного забруднення нафтовими вуглеводнями, вимагає проведення досліджень.

Визначені аналітичними методами концентрації забруднювачів у ґрунті не дають можливості реально оцінити токсичні властивості ґрунтового середовища стосовно біоти. Тому, в останні роки, поряд з аналітичними методами фітотестування набувають актуальності і лабораторні [2]. Рослини, на відміну від інших ґрунтових організмів, найбільш повно відчувають на собі небезпеку забруднення ґрунту, а тому саме їх найчастіше використовувати у якості індикаторів.

Мета роботи: визначити фітотоксичність ґрунтів, забруднених різними концентраціями дизельного палива, та динаміку її змін для встановлення небезпеки вуглеводневого забруднення стосовно рослин.

Об'єкти досліджень.

Тест-об'єкти – чорнозем опідзолений і дерновий слабопідзолистий супіщаний ґрунт, ґрунти рівнинної частини Львівської області, які знаходяться у місцях проходження системи трубопроводів.

Тест-культура – гірчиця біла (Sinapus alba).

Предмет дослідження: фітотоксичність ґрунту, забруднененого різними концентраціями дизельного палива, та динаміка її змін.

Методи досліджень: польовий, лабораторний, модельного експерименту, статистичний.

Основні завдання:

- Відбір проб ґрунтів для досліджень, визначення в них основних показників та гранулометричного складу.

- Лабораторне фітотестування ґрунтів, забруднених різними концентраціями дизельного палива.

- Аналіз результатів досліджень та їх статистичне опрацювання.

- Розрахунок фітотоксичних ефектів дизельного палива у різних ґрунтах на корінь і пагін рослин.

- Визначення рівнів фітотоксичності ґрунтів, забруднених різними концентраціями дизельного палива.

Практичне значення дипломної роботи. Результати досліджень можуть бути використані для визначення ступеня фітоксичності ґрунтів, забруднених дизельним паливом, а також для розробки науково обґрунтованих рекомендацій поводження з ґрунтами при аварійних виливах на них дизельного палива.

Апробація результатів досліджень. Основні результати досліджень, та висновки роботи були викладені та обговорені на наукових конференціях: «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» (м. Львів 2017 р., 2018 р.) та науковому Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія» (м. Полтава, 2018 р.).

Публікації.

- Сличко Я. В. Екологічна небезпека забруднення ґрунтів нафтою / Я. В. Гончаренко, Н. М. Гринчишин // Мат. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності. Частина 1»  – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – 324-325 с.

- Гончаренко Я. В. Роль фітоіндикації при забрудненні ґрунтів нафтовими вуглеводнями / Я. В. Гончаренко, Н. М. Гринчишин // Мат. ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності»  – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – 161-162 с.

- Гончаренко Я. В. Динаміка фітотоксичності ґрунтів, забруднених дизельним паливом / Я. В. Гончаренко, Н. М. Гринчишин // Мат. Науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі зналь «Екологія» 28-30 бер. 2018 р. – Полтава:ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. – 55 с.

# ВИСНОВКИ

Забруднення довкілля нафтою та продуктами її переробки є одним з найпоширеніших та найнебезпечніших видів забруднення. Його негативна дія на ґрунтово-рослинний покрив, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, здоров'я людей відзначається на всіх етапах промислового освоєння нафтових родовищ: буріння, переробки, зберігання, транспортування і ліквідації обладнання.

Ґрунт – основний компонент наземних екосистем, який зазнає забруднення від аварійних виливів. Його природне самоочищення – довготривалий і складний процес, який не завжди завершується повним відновленням ґрунтової екосистеми.

Складність проблеми ґрунту, забрудненого нафтовими вуглеводнями, полягає у відсутності критеріїв екологічної оцінки.

Забруднення ґрунтів нафтовими вуглеводнями особливо негативно впливає на рослини, які перебувають на ранніх стадіях розвитку, а тому їх найчастіше використовують у якості біоіндикаторів.

За результатами фітотестування ґрунтів, забруднених різними концентраціями дизельного палива,  встановлено, що найбільш небезпечним для рослин є свіже забруднення, через максимальний рівень фітоксичності за незначних концентрацій забруднювача.

Досліджено, що зона толерантності для росту рослин при свіжому забрудненні ґрунту дизельним паливом обмежується максимальною концентрацією забруднювача від  10 до 15 г/100 г ґрунту  в залежності від типу ґрунту.

Експозиція дизельного палива у ґрунті протягом 1 і 3 місяців супроводжується суттєвим збільшенням зони толерантності для росту рослин і зменшенням негативного впливу забруднювача на ріст кореня і пагона рослин, внаслідок процесів випаровування і вимивання токсичних речовин з ґрунту.

Встановлено, що за однакової концентрації дизельного палива у ґрунті, в межах зони росту, фітотоксичний ефект більший для кореня і менший для пагона.

Небезпека аварійних виливів дизельного палива, які призводить до забруднення ґрунтів, полягає у тому, що забруднені ґрунти мають максимальний рівень фітотоксичності. За таких ситуацій необхідно проводити заходи з очищення забруднених ґрунтів від дизельного палива.

# ЛІТЕРАТУРА

- Гринчишин Н. М. Причини та наслідки витоків нафти і нафтопродуктів на трубопровідному транспорті у Львівській області / Н. М. Гринчишин // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ, 2015 р. – №25.8 – С. 178-185.

- Лисовицкая О. Фитотестирование: основные подходы, проблемы лабораторного метода и современные решения / О. Лисовицкая, В. Терехова  // Доклады по экологическому почвоведению. — 2010. — Т. 13, № 1. — С. 1–18.

- Куликов О. В. Техногенные загрязнения нефтепродуктами почв и водных объектов / О. В. Куликов // Бурение. – 2002. – ғ 12. – С. 24-27.

- Логинов О. Н. Биотехнологические методы очистки окружающей среды от техногенных загрязнений / Логинов О. Н., Силищев Н. Н., Бойко Т. Ф., Галимзянова Н. Ф. – Уфа: Государственное издательство научнотехнической литературы ''Реактив'', 2000. – 100 с.

- Киреева Н. А. Активность карбогидраз в нефтезагрязненных почвах / Н. А. Киреева, Н. И. Новоселова, Ф. Х. Хазиев // Почвоведение. – 1998. ғ 12. – С. 1444-1448.

- Козлов К. С. Влияние загрязнения почвы нефтепродуктами на дождевых червей: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.16 / К. С. Козлов. – Томск, 2003. – 13с.

- Фесенко І. М. Оцінка та контроль впливу відходів буріння нафтогазових свердловин на ґрунти / І. М. Фесенко, І. А. Решетов, М. М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – ғ 3. – С. 36-40.

- Шамраев А. В. Влияние нефти и нефтепродуктов на различные компоненты окружающей среды / А. В. Шамраев, Т. С. Шорина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – ғ 6(100). – С. 642–645.

- Сулейманов Р. Р. Изменение буферности почв при загрязнении нефтепромысловыми водами и сырой нефтью / Р. Р. Сулейманов, Ф. И. Назырова // Вестник ОГУ. 2007. – ғ4. – С. 133-139.

- Каралов А. М. Регулирование теплового режима нефтезагрязнен- ных земель в условиях их биологической рекультивации / А. М. Каралов // VIII всесоюз. съезд почвоведов Кн. 1. – Новосибирск, 1989. – С. 37.

- Солнцева Н. П. Добыча нефти и геохимия природных ландшафтов / Н. П. Солнцева. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 376 с.

- Бабаджанова О. Ф. Міграція нафти і нафтопродуктів у поверхневі шари ґрунту при аварійних розливах / О. Ф. Бабаджанова, Н. М. Гринчишин, Ю. Г. Сукач // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: зб. наук. праць Х міжнар. наук.-метод. конф. – К.: Національний авіаційний університет, 2011. – С. 22-26.

- Елин Е. С. Биогеохимическая трансформация нефти-загрязнителя и болотного биогеоценоза при их взаимодействии / Е. С. Елин // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2002. – ғ 3. – С. 153-166.

- Гринчишин Н. Вертикальна міграція дизельного палива в ґрунтах різного типу / Н. Гринчишин, О. Бабаджанова, Н. Лагуш // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Агрономія. – 2014. – ғ 18. – С. 35-40.

- Тюленева В. А. К вопросу исследования фильтрации нефти в почвах / В. А. Тюленева, В. А. Соляник, И. В. Васькина // Вісник КДПУ. – 2006. – Вип. 2/2006 (37), ч. 2. – С. 110-112.

- Khalilova H. Kh. The impact of oil contamination on soil ecosystem / H. Kh. Khalilova // J. Biological and Chemical Research. 2015. – 2 (3). – P.133-139.

- Панасенко Є. В. Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Панасенко Євгеній Володимирович; Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". – Х., 2007. – 24 с.

- Попович В.В. Девастовані ландшафти, їх небезпека для навколишнього середовища та проблеми фітомеліорації // Зб. наук. праць «Пожежна безпека». - № 9, 2006. – С. 132-134.

- Исмаилов Н. М. Влияние нефтяного загрязнения на круговорот азота в почве / Н. М. Исмаилов // Микробиология. – 1983. – ғ 6. – С. 1003- 1007.

- Алексеева Т. П. Перспективы использования торфа для очистки нефтезагрязненных почв / Т. П. Алексеева, Т. И. Бурмистрова, Н. Н. Терещенко, Л. Д. Стахина, И. И. Панова // Биотехнология. – 2000. – ғ 1. – С. 58-64.

- Лапина Г. П. Физико-химические характеристики загрязнения окружающей среды при техногенных катастрофах (разлив нефти) / Г. П. Лапина, Н. М. Чернавская, М. Е. Литвиновский, С. В. Сазанова // Химическая и биологическая безопасность. – 2007. – ғ1 (31). – С. 24-32.

- Griffin L.F. Toxic effect in water-soluble fractions of crude, refined and weathered oils on the growth of a marine bacterium / L. F. Griffin, G. A. Calder // Appl. Environ. Microbiol. – 1997. – V. 33, ғ5. – P. 1092-1101.

- Демиденко А. Я. Пути восстановления плодородия нефтезагрязнен- ных почв черноземной зоны Украины / А. Я. Демиденко, В. М. Демурджан // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Наука, 1988. – С. 197-206.

- Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами : навч. посібник / О. В. Шестопалов [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 116 с.

- Франчук Г. М. Оцінювання забруднення ґрунтів нафтопродуктами внаслідок діяльності автозаправних станцій / Г. М. Франчук, М. М. Радомська // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. – 2009. – ғ 1. – С. 46-49.

- Методика визначення збитку, обумовленого забрудненням і засміченням земельних ресурсів в результаті порушення природоохоронного законодавства / Міністерство охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки, Київ. –1998.

- ГСТУ 41-00032626-00-023-2000. “Охорона довкілля. Рекультивація земель під час спорудження нафтових і газових свердловин”, Київ, Міністерство екології та природних ресурсів України, 2000. – 69с.

- РД 41-580 4046-200-91. Охрана окружающей среды при строительстве разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ. – К.: Госкомгеологии Украины, 1991. – 64 с.

- Демиденко А. Я. Пути восстановления плодородия нефтезагрязнен- ных почв черноземной зоны Украины / А. Я. Демиденко, В. М. Демурджан // Восстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.: Наука, 1988. – С. 197-206.

- Мирошниченко Н. Н. Принципы регламентации углеводородного загрязнения почв Украины / Н. Н. Мирошниченко // Почвоведение. – 2008. – ғ5. – С. 614-622.

- Соловьев В. И. Биоремедиация как основа восстановленния нефтезагрязненных почв / В. И. Соловьев, Г. А. Кожанова // Мир экологии. – 2004, – ғ2. – C. 21-25

- Киреева Н.А. Рост и развитие растений яровой пшеницы на нефтезагрязненных почвах и при биоремедиации / Н.А. Киреева, А.М. Мифтахова, Г.М. Салахова // Агрохимия.- 2006.- №1.- с.85-90.

- Гринчишин Н.Н. Фитотестирование нефтезагрязненных почв / Н.Н Гринчишин // Сб. тез. докл. ІІІ Международной научно-практической конференции «Экология и защита окружающей среды». –  Минск: БГУ, 2016 р. – С. 122-123.

- Pikovskii Y., Oborin A., Veselovskii V. et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and photosynthetic activity of perennial cereals as markers of soil remediation after petroleum hydrocarbons pollution (field experience) // Proc. of the 42-nd OHOLO Conf. Novel Approarches for Bioremediation of Organic Pollution. Eliat, 1998. P. 22.

- Грищенко О.М. Ботанические аномалии как поисково-разведочный критерий нефтегазоносности // Экология. 1982. № 1. С. 18-22.

- Гашева Н.М. Состояние растительности как критерий нарушености лесних биоценозов при нефтяном загрязнении / Н.М. Гашева, Н.С. Гашев, А.В. Соромотин  // Экология.-1990.- №2.- с. 77.

- Єфремова О. О. Біотестування. Сучасний стан практичного використання / О. О. Єфремова, І. П. Крайнов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2006. – ғ6. – C.27 – 30.

- Валерко Р. А. Особливості біотестування антропогенно забруднених ґрунтів з метою їх екотоксичної оцінки / Р. А. Валерко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер.: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – 2013. – ғ 2. – С. 262-266.

- Бешлей З. М. Використання рослинних тест-систем для оцінки токсичності техногенно забруднених субстратів / З. М. Бешлей, С. В. Бешлей, В. І. Баранов, О. І. Терек // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 97-102.

- Гринчишин Н. М. Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними виливами нафтопродуктів / Н. М. Гринчишин, О. Ф. Бабаджанова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 43-49.

- Егорова Е. И. Биотестирование и биоиндикация окружающей среды: учеб. пособие по курсу «Биотестирование» / Е. И. Егорова, В. И. Белолипецкая. – Обнинск: ИАТЭ, 2000. – 80с.

- Терехова В. А. Екотоксикологічна оцінка біосорбенту нафти з метою сертифікації / В. А. Терехова, І. Б. Арчегова, Ф. М. Хабибуллина,  В. Г. Пугачов, Г. М. Тулянкін // Экология и промышленность России. – 2006. – ғ 3. – С.34-37.

- Лисовицкая О. В. Фитотестирование: основные подходы, проблемы лабораторного метода и современные решения / О. В. Лисовицкая, В. А. Терехова // Доклады по экологическому почвоведению. – 2010. – ғ 1. – Вып. 13. – С. 1-18.

- Гринчишин Н. М. Фітотоксичність лісових ґрунтів під впливом нафтового забруднення / Н. М. Гринчишин // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.7. – С. 207-212.

- Malara A. Application of a battery of biotests for the determination of leachate toxicity to bacteria and invertebrates from sewage sludge-amended soil / A. Malara, P. Oleszczuk // Environ Sci Pollut Res. – 2013. – 20 (5). – 3435-3446.

- Hentati O. Toxicity assessment for petroleum-contaminated soil using terrestrial invertebrates and plant bioassays / O. Hentati, R. Lachhab, M. Ayadi, M. Ksibi // Environ Monit Asses. – 2013. – 185. – P. 2989-2998.

- Grant W. F. The present status of higher plant for the detection of environmental mutagens / W. F. Grant // Mutation Research.– 1994. – Vol. 310, ғ2. – P. 175-185.

- Ma T. H. Genotoxic agents detected by plant bioassays / T. H. Ma, G. L. Carberra, E. Owens // Reviews on Environ Health.– 2005. – Vol. 20 (5). – P. 1-13.

- Ma T. H. Tradescantia-micronucleus (TradMCN) tests on 140 healthrelated agents / T. H. Ma, M. M. Harris, V. A. Anderson, I.. A. Mohammad, J. Bare, G. Lin // Mutaiton Research. – 1984. – Vol. 138. – P.157-167.

- Ольхович О. П. Фітоіндикація та фітомоніторинг / О. П. Ольхович, М. М. Мусієнко. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 64 с.

- Швед О. В. Екологічна біотехнологія: Навч.посібник у 2 кн. Кн. I / О. В. Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровська-Порохнявець, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 424с.

- Горова А. І. Оцінка токсичності ґрунтів Червоноградського гірничопромислового району за допомогою ростового тесту / А. І. Горова, С. Л. Кулина // Вісник Львівськогоо університету, серія Біологія. – 2008. – Вип. 48. – С. 189-194.

- Gorsuch J. Comparative toxicities of six heavy metals using root elongation and shoot growth in three plant species / J. Gorsuch, R. Merrilee, E. Anderson // Environmental toxicology and risk assessment. – 1995. – Vol. 3. – Р. 377-391.

- Blankenship D. W. Plant growth inhibition by the water extract of a crude oil / D. W. Blankenship R. A. Larson // Water, Air and Soil Pollut. – 1978. – Vol. 10, ғ4. – P. 471-472.

- Blok C. Microbiotest to Assess the Phytotoxic Potential of Growing Media and Soils / C. Blok, G. Persoone, G. A Wever // Annual Symposium of the International Socienty of Horticultural Sciences. Book of Abstracts, Angers, France, 2005, poster.

- Фомин Г. С. Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам / Г. С. Фомин, А. Г. Фомин. – Справочник. М: «Протектор», 2001. – 304 с.

- Гринчишин Н., Бабаджанова О., Соседко К. Фітотоксичність нафтозабруднених ґрунтів на прикладі крес-салату (Lepidium sativum L.) // Наук. вісн. НЛТУ України. 2014. Вип. 24. С. 81–86.

- Єфремова О. О. Біотестування. Сучасний стан практичного використання / О. О. Єфремова, І. П. Крайнов // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2006. – ғ6. – C.27 – 30.

- Рильський О. Ф. Мікробіологічна біоіндикація довкілля, забрудненого важкими металами та іншими ксенобіотиками / О. Ф. Рильський, Ю. Г. Масікевич // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – 2012. – ғ 3. – С.139-147.

- Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна: ДСТУ 4114:2002. – Вид. офіц. – [Чинний 134 від 01.01.2003]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 11с. (Національний стандарт України).

- Schaefer M. Earthworms in crude oil contaminated soils : Toxicity tests and effects on crude oil degradation / M. Schaefer // Environ. Asses. Remed. 2001. – Vol. 8. – P. 35-37.

- Кобзев Е. Н. Исследование устойчивости ассоциации микроорганизмов - нефтедеструкторов в открытой системе / Е. Н. Кобзев, С. Б. Петрикевич, А. Н. Шкидченко // Прикладная биохимия и микробиология. – 2001. – Т. 37, ғ 4. – С. 413-417.

- Chaillan F. Identification and biodegradation potential of tropical aerobic hydrocarbon-degrading microorganisms / F. Chaillan, A. Le Fleche, E. Bury, Y. H. Phantavong, P. Grimont, A. Saliot, J. Oudot // Research in microbiology. – 2004. – V. 155 (7). – P. 587-595.

- Загвоздкин В. К. Информационная поддержка управления ликвидацией последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов: автореф. дис. кандидата технических наук / В.К. Загвоздкин. – Москва, 2007. – 20 с.

- Рыбаков С.Н. Разливы, что хорошего / С.Н. Рыбаков, С.Д. Майер, А.Г. Тарасов // Центр экологии ТЭК [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cetek.ru/informaciya-i-analitika

- Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 304 с.

- Геврик Є. О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 280 с.

- Катренко Л.А. Охорона праці: Навчальний посібник/ Л.А. Катренко, І.П. Пістун, Ю.В. Кіт. - 2-ге вид., стер. - Суми: Університетська книга, 2007. - 495 с.