УДК 621.039

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГЕРМООБОЛОЧКИ НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Мных М.-М.Р.

Сукач Р.Ю., старший преподаватель, адъюнкт

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности

Анатоция. В работе рассмотрено применение материалов которые применяются при строительстве и монтаже элементов железобетонных ограждающих конструкций герметических оболочек атомных электростанций. Описано расположение опорных конструкций, специально предназначенных для крепления основного оборудования.

Ключевые слова : глубокоэшелонированная защита, железобетонная ограждающая конструкция, герметичный объем облицован стальным листом, сопряжение купола, шахта реактора, тяжелые бетоны, преднапрягаемая арматура, опорная консоль шахты реактора, спецканализации, реакторное отделение, зона локализации аварии, разгерметизация.

РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
БЕЛОРУССКОЙ АЭС

Мных М.-М.Р.

Сукач Р.Ю., старший преподаватель, адъюнкт

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности

Анатоция. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Ключевые слова : система герметического ограждения, реакторная установка, радиоактивные вещества, максимальное расчетное землетрясение, железобетонная ограждающая конструкция, гермооболочка, внешние воздействия, воздушная ударная волна, локализация аварии, эксплуатации энергоблока, атомная электростанция, Белорусская АЭС.

В связи с введением в эксплуатацию первой атомной электростанции в Белоруссии Белорусская АЭС возникает вопрос обеспечения ее безопасной эксплуатации. Белорусская АЭС построенная по российскому проекту АЭС-2006 атомной электростанции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими показателями. Главной особенностью проекта АЭС-2006 является уникальное сочетание активных и пассивных системы безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям.

В основу обеспечения безопасности в проекте АЭС заложен принцип глубокоэшелонированной защиты – применения системы барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду. Одним из таких барьеров есть система защитных герметичных оболочек (система герметичного ограждения (СГО)), исключающих выход продуктов деления в окружающую среду. Одним из основных элементов конструкции СГО есть железобетонная ограждающая конструкция, включая систему преднапряжения оболочки. Железобетонная ограждающая конструкция (ЖОК) служит для :

- защиты 1-го контура и его систем от внешних воздействий, особых нагрузок и воздействий в соответствии с ПиН АЭ–5.6 “Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике”;

- защиты металооблицовки герметичного контура от возможных деформаций, которые могут привести к ее разгерметизации;

- изоляции от окружающей среды те системы и элементы, отказ которых может привести к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду в объемах, превышающих проектное значение;

- ограничения в пределах зоны локализации аварий выделяющиеся радиоактивные вещества;

- защиты персонала и населения от ионизирующих излучений.

При строительстве и монтаже элементов ЖОК применялись следующие материалы:

- бетоны тяжелые, плотностью не менее 2350 кг/м3, 2150 кг/м3, классов В15, В25, В30 для монолитных и сборных железобетонных конструкций;

- особо тяжелые бетоны, плотностью 2950 кг/м3 и 3350 кг/м3 классов В15 и В25;

- стержневая арматура: А I, ГОСТ 5781-82; А III, ГОСТ 5781-82; Ат V, ГОСТ 10884-81;

- листовая арматура - сталь ВСт3пс6, толщиной 6-10 мм (гермозона) и сталь ВСт3кп2, толщиной 4 и 6 мм;

- сталь марки 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72:

1) толщиной 6-8 мм - для конструкций бассейна выдержки и перегрузки топлива, шахты ВКУ и шахты реактора;

2) толщиной 3 мм - для облицовки на отметке 36,900 м (чистый пол);

- преднапрягаемая арматура - канат арматурный, разработки «Оргэнергостроя»; расчетное разрывное усилие не менее 1400 тс, расчетное усилие преднапряжения 1000 тс.

Полы выполнены из блоков полной заводской готовности с бетонным заполнением, установленных по уклону. ЖОК представляет собой железобетонный цилиндр, замкнутый сверху сферическим куполом, а снизу на отметке 13,2 м, фундаментной плитой. Высота ЖОК - 53,35 м, внутренний диаметр - 45 м. Толщина цилиндрической части- 1,2 м, купола - 1,1 м, фундаментной плиты - 2,4 м. Фундаментная часть здания реакторного отделения представляет собой железобетонную коробчатую конструкцию на фундаментной плите с отметкой низа -6,60 м с внутренними диафрагмами стен и перекрытий. Нижняя плита покоится на естественном основании. Верхняя плита стилобата толщиной 2500 мм имеет размеры в плане 66000х66000 мм. Цилиндрическая часть при сопряжении с верхней плитой стилобата на отметке 13,200 м имеет утолщение в сторону герметичного объема высотой 2300 мм и переменной толщиной от 1200 до 1450 мм. Сопряжение купола с цилиндром выполнено с помощью жесткого кольцевого карниза–опорного кольца размерами 5400х6200 мм с внешней стороны. В состав ЖОК входят также конструкции бака-приямка аварийного запаса раствора бора (ГА-201). Внутренние конструкции герметичного объема (стены и перекрытия), предназначенные для восприятия больших аварийных нагрузок, насыщенные технологическими проходками и закладными частями, выполняются из стальных ячеек заводского изготовления с последующим заполнением бетоном. Стальной лист ячеек, выполняющий совместно со стержневой арматурой роль арматуры, используется в качестве опалубки при бетонировании и имеет антикоррозийное покрытие в зависимости от условий работы помещений. С внутренней стороны весь герметичный объем облицован стальным листом (ГСО) – толщиной 8 мм. Облицовка контура герметизации со стороны помещений покрывается антикоррозионной защитой (эпоксидное покрытие по подслою металлизации алюминием АL250). Крепление ГСО к ЖОК выполнено при помощи анкеров. В качестве бетона и арматуры применены: - бетон классов В-30 и В-15; - ненапрягаемая арматура – стержневая, горячекатаная, периодического профиля, арматура классов А- I и А- III.

В герметичной оболочке (ГО) расположены опорные конструкции, специально предназначенные для раскрепления основного оборудования корпуса реактора, парогенератор, главный циркуляционный насос, главный циркуляционный контур, система аварийного охлаждения зоны, компенсатор давления и других на восприятие сейсмических нагрузок, а также опоры-ограничители, воспринимающие нагрузки при разрыве трубопроводов больших диаметров. Эти опоры и закладные детали входят в состав конструкций реакторная установка и поставляются заводом-изготовителем. Шахта реактора выполняется из монолитного железобетона с применением бетона класса В15, армированного стержневой арматурой, стены в районе кабельных галерей - из стальных ячеек с внутренней стержневой арматурой. Колонны и защитные стены шахты в зоне патрубков, граничащие с бассейном выдержки и шахтой мокрой перегрузки шахтой мокрой перегрузки, рассчитанные на ударную волну от разрыва Ду850, выполняются из металлоконструкций с заполнением бетоном в качестве биозащиты. Для защиты железобетонных конструкций шахты от высоких температур со стороны реактора выполняется защита из жаростойких строительных смесей с серпентинитом и из сборных бетонных блоков с серпентинитом. Облицовка шахты со стороны реактора ниже опорной консоли - одинарная, из стали 08Х18Н10Т, облицовка верхней части шахты на высоту заполнения жидкостью - двойная: наружная - из коррозионостойкой стали марки 08Х18Н10Т, внутренняя к бетону - из углеродистой стали. Опорная консоль шахты реактора с анкерами, воспринимающая нагрузки со стороны корпуса реактора при аварийных и сейсмических воздействиях на него, входит в комплект закладных деталей шахты реактора и поставляется заводом-изготовителем. Фундаментная часть и блок-ячейки обстройки выполнены из бетона класса В15. Фундаментная плита и плиты перекрытия на отметке +13,200 выполнены из бетона класса В15, в местах сопряжения с ЗО – бетон класса В30. Помещения ЗО (помещения зоны локализации аварии) реакторное отделение (РО) расположены внутри ее и физически разделены бетонными перегородками (плиты перекрытий и стены). Зона локализации аварии включает плиты перекрытий: - на отметке 13,200 (толщина 2,4 м); - на отметке 19,340 (толщина 1,5 м); - на отметке 25,700 (толщина 0,8 м); - на отметке 36,900 (толщина 1,0 м). На плитах перекрытий, на отметках 13,200 м и 19,340 м, выполнена набетонка с металлической облицовкой. Стены герметичной части РО также имеют металлическую облицовку. Полы в ГО имеют уклоны в направлении трапов спецканализации для организации направленного отвода жидкостей.

Безопасность АЭС обеспечивается за счет последовательной реализации концепции глубокоэшелонированной защиты, основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения радиоактивных веществ и ионизирующего излучения, а также системы технических и организационных мер по защите физических барьеров и сохранению их эффективности, с целью защиты персонала, населения и окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. ПНАЭ Г–10–007-89 “ Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций”.

2. ПиН АЭ–5.6 “Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике”.

3. НП 306.2.145-2008 “Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском ”.

4. ИН-Т.0.03.187-08 “Типовая инструкция по техническому обслуживанию системы преднапряжения защитных оболочек АЭС с унифицированными энергоблоками ВВЭР-1000 с РУ типа В-320”.

5. 320.ХА.НВ.ПМ “Типовая программа и методика эксплуатационных испытаний системы герметичного ограждения”.

6. КТК-КПР “Комплект технологических карт по техническому обслуживанию системы преднапряжения защитной оболочки серийной АЭС с реакторами ВВЭР-1000” М.ОЭС.1991 г.

7. 0.ЦН.4317.ПМ-14 “Рабочая программа испытаний на герметичность системы герметичного ограждения”.