УДК 614.847.79, 614.843.52

М.І.Сичевський (ТВО заступника начальника кафедри ПАРТ, ЛДУ БЖД), О.В.Придатко (викладач кафедри ПАРТ ЛДУ БЖД)

ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПОЖЕЖНОЇ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ УНІВЕРСАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ МЕХАНІЗАЦІЇ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

При ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру виникає необхідність швидкого оперативного проведення певного комплексу робіт, які включають вивільнення постраждалих з-під зруйнованих конструкцій будівель і споруд, з деформованих салонів транспортних засобів тощо. При цьому виконуються трудомісткі операції, пов’язані із підійманням та переміщенням зруйнованих елементів, розрізанням металоконструкцій, елементів кріплення, замкнутих порожнин, салонів тощо.

Зазвичай ці роботи необхідно проводити в обмежених просторах, за відсутності традиційних джерел енергії (електричних і пневматичних мереж, двигунів внутрішнього згорання тощо), при підвищених вимогах до безпеки, які виключають можливість застосування вибухових і термічних способів руйнування, наприклад, за наявності в атмосфері вибухонебезпечних газів або в безпосередній близькості від постраждалого [2].

В зв’язку з цим до інструменту, який використовується при ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих висувається ряд конструктивних та експлуатаційних вимог:

- невелика маса та габаритні розміри;

- можливість створення на виконавчих органах великих зусиль;

- висока надійність та безпека;

- автономність від традиційних джерел енергії [1].

Для виконання цих вимог найбільш доцільним є використання переносного гідравлічного аварійно-рятувального обладнання, яке орієнтоване на роботи з усунення наслідків дорожньо-транспортних пригод і має ряд особливостей, які не дозволяють його ефективно використовувати при ліквідації інших надзвичайних ситуацій.

В Україні розробкою та виготовленням гідравлічного аварійно-рятувального обладнання займається фірма «ГідрУМ» м.Донецьк. При проектуванні цього устаткування впроваджено ряд технічних рішень, які дозволяють більш ефективно використовувати інструмент при ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру:

- ножиці Н-32 руйнують матеріал деформацією зминання та розриву, тоді як переважна більшість виробників пропонує конструктивні схеми, де руйнування матеріалу здійснюється деформацією зсування чи зрізання.

- ріжучий вузол ножиць НКУ складається з двох жорстко зв’язаних між собою зовнішніх важелів та розташованого між ними внутрішнього важеля, що дозволяє швидше та ефективніше перерізати металеві листи (дах автомобіля тощо);

- домкрат Д-10 виконаний у вигляді телескопічного гідроциліндра та обладнаний спеціальними пристроями, що запобігають його заклинюванню при прикладанні нерівномірно направленого навантаження;

- насос 2НР2Л працює в двокамерному режимі, що забезпечує подачу робочої рідини при русі важеля в обидва боки та забезпечує роботу інструмента з одно- та двоходовими гідроциліндрами [1].

Для визначення ефективності використання аварійно-рятувального інструменту ГідрУМ ми провели порівняльний аналіз основних характеристик цього інструменту з іноземними аналогами таких виробників як Amkus, Hollmatro, Lukas [3].

Таблиця 1. Характеристика гідравлічних ножиць

|  | ГідрУМ Н-32 | Amkus АМК-21 | Hollmatro Xtractor | Lukas LS-301EN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зусилля перерізання, кН | 320 | 319.7 | 320 | 385 |
| Маса, кг | 11.8 | 15.0 | 17.8 | 13.9 |

Висновок. Порівнявши характеристики аварійно-рятувального інструменту різних виробників з вітчизняним можна зробити висновок, що їх основні робочі параметри повністю відповідають іноземним аналогам, а в деяких випадках – навіть перевершують їх можливості. Запропоновані технічні рішення дозволяють швидко та ефективно виконувати весь спектр покладених на пожежно-рятувальні підрозділи завдань.

Література

- Ренкас А.Г. Гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання / Ренкас А.Г., Сичевський М.І., Придатко О.В., - Львів: Сполом, 2008. – 180с.

- Моррис Б. Техника спасения из автомобилей / Моррис Б., - Лилль: Icone graphik, 2005. – 98 с.

- Технічна документація заводів-виробників