Ткачук Р.Л. Моделі та нечіткі алгоритми відбору і опрацювання даних в процедурах прийняття рішень на управління / Л.С. Сікора, Р.Л. Ткачук, Р.А. Федчишин, О.С. Довгун, О. Сайчук // Зб. наук. пр., – Вип. 29. – Київ, ІПМЕ. – 2005. – С.93-102.

УДК 519.5

Л.Сікора, Р.Ткачук, Р.Федчишин, О.Довгун, О.Сайчук

МОДЕЛІ ТА НЕЧІТКІ АЛГОРИТМИ ВІДБОРУ І ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ В ПРОЦЕДУРАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА УПРАВЛІННЯ

Проблема. В складних технічних системах, для отримання динаміки поведінки (при реалізації цільових завдань) в заданих границях при дії сильних збурень необхідно сформувати чіткі правила прийняття рішень для розв’язання цільових задач. При дії сильних збурень і стохастичної поведінки об’єкта відбувається розмивання даних в певних границях, що приводить до некоректності точкових оцінок, тому виникає проблема синтезу конструктивних алгоритмів: виявлення і опрацювання даних, формування і розпізнавання образів динамічних ситуацій, їх класифікації, вибору класів команд для реалізації стратегій керування в умовах апріорної динамічної невизначеності.

В роботах [1(11] формулюються різні визначення нечітких алгоритмів на основі підходу машин Тюрінга, Маркова, нечіткими автоматами, ймовірнісними автоматами, як елементами процесорів управління.

Розглянемо базові концепції синтезу алгоритмів і відповідний аналітичний інструмент.

Графи. Процедурне та функціональне використання при побудові алгоритмів:

- Процедури класифікації на розмиті множини

- Дерева висновків на графах

- Графи і процедури розв’язання цільових задач

- Правила висновків і автомати

- Операційні автомати

- Сітки Петрі і автомати

Прийняття рішень. Основні етапи при формуванні стратегій досягнення цілі:

- Цільова орієнтація проблеми прийняття рішень.

- Логіка дій, моделі ситуацій, індикатори ознак.

- Стратегія і тактика досягнення цілі та оцінка необхідних ресурсів.

- Алгоритми реалізації стратегій.

- Процедури класифікації ситуацій та алгоритми розпізнавання образів ситуації на основі індикаторів і кластерів.

- Процедури формування команд і управляючих дій на досягнення цілі.

- Оцінка змін поточного стану відносно цільового.

- Корекція і адаптація стратегій досягнення.

- Реалізація цільового стану і оцінка затрат.

Класифікація типів невизначеності при оцінці ситуацій, які виникають в складних технологічних об’єктах:

Розв’язок проблеми синтезу. Розглянемо моделі синтезу алгоритмів оцінювання ситуації. Процедура повної побудови алгоритму складається з наступних елементів

- Цілеорієнтація відносно політики поведінки;

- Постановка задачі досягнення цілі;

- Побудова моделі стратегії досягнення глобальної і локальної мети в системі цілей;

- Розробка алгоритмів реалізації стратегій;

- Перевірка правильності алгоритму;

- Вибір способу реалізації алгоритму;

- Аналіз програмної реалізації алгоритму;

- Тестування програми;

- Цикли виконання програми.

При цьому алгоритм виступає як процедура розв’язку цільової задачі. Процедура – як скінченна послідовність кроків для виконання набору логіко-арифметичних операцій, які складають ланцюг розв’язання задачі як з початковим так і кінцевими кроками на термінальнім часі.

Відповідно потоки даних які поступають на вхід інформаційної системи прийняття рішень з одного боку можуть бути зашумленими (яка знімається оптимальною фільтрацією) з другого боку нечіткими із-за розмитості структурної бази системи (рис. 2).

Тоді класи нечітких алгоритмів використовуються в наступних моделях задач (рис. 3):

M1(Alg) – алгоритми визначення складного нечіткого поняття  А  яке формується через більш прості поняття які описуються через нечіткі множини:

M2(Alg) – алгоритми породження, в результаті якого формується елемент з нечіткої множини, який відповідає певному поняттю:

M3(Alg) – алгоритм опису відношень між нечіткими відношеннями, що дозволяє описувати поведінку систем, вхідні і вихідні сигнали входять в нечіткі множини:

M4(Alg) – алгоритми прийняття рішень, дозволяючі приблизно описати стратегію або вирішне правило, спосіб дій для досягнення мети, який має скінчену послідовність необхідних дій (операцій) які включають нечіткі поняття при визначенні ситуацій:

де  – ситуація на розбитті цільового простору системи управління.

Під конструктивним алгоритмом розуміється чітке, точно визначене правило дії (програма), як і в якій послідовності виконувати програму дій над певним класом визначених об’єктів (рис. 4).

Характеристики алгоритму

- детермінованість як однозначність результату при заданих тестових даних на циклі повторення програми :

- дані мають відноситись до одного типу, що описують відповідний обєкт;

- алгоритм повинен забезпечувати розвязання даного класу задачі оцінювання, опрацювання для системи однотипних обєктів.

Нечіткий алгоритм в умовах розмитості потоків вхідних, визначається впорядкуваним класом нечітких інструкцій, які грунтуються на розмитих поняттях сенсу, що формалізуються нечіткими множинами.

Для представлення нечіткого алгоритму вводяться наступні компоненти [10]:

- Замість інтервалу [0,1] функції належності  – розглядаємо множину W(>,⊙,⊕)  з операціями і нечітким частковим порядком для яких справедливо a⊕0 = a , a⊙1 = a , a⊕b > a ;

- Вводяться інструкції на мові ℒ : (L1 . L2 .. Ln), множини символів операторів і функцій (Fi ( ℱ,(Pj ( Ƥ – предикатів які визначають наступні дії: Start : goto L – інструкція початку; L : do F, goto L1  – інструкція операції; L : if P, then goto (L1 … Ln) – умова; L : halt ( stop – інструкція закінчення.

На основі введених понять інструкції грунтується схема побудови програми реалізації цільової стратегії розвязання задачі відносно відповідного класу обєктів управління.

- Визначається поняття  W – машини, як  W :  M { (I)∪ℱ∪Ƥ{Qi} }   для якої існує I ( X – множина входів; M – множина станів пам’яті; Y – множина виходів; і для якої виконується: ( M(I) : X ( M ( W ) – функція входів:

  - ( Fi ( ℱ: ( Fi : M ( M ( W ) – функція операцій;

  - ( P ( Ƥ,  n > 0 , ( M(P) : M ( {1..n} ( W ) – функція послідовних умов для педиканта  P;

  - ( M(Qi) : M ( Y ( W ) – функція виходу.

Поняття  W – машини є основою синтезу цілеорієнтованих процесорів при заданих стандартних стратегіях.

Програмовані структури.

- Програма  π в машині  M  на множині операцій і предикатів  m(Fi , P)  при нечітких даних забезпечує результат на основі процедури:

( { XT } ( X [ mFi(xx), P]xT (  .

Конкретний тип алгоритмів може бути побудований виходячи відповідно з типу машин  W  і класу операцій у вигляді процедури на заданому класі граматик:

({W, M, X, Y}, (⊕,⊙), (≻,∩,∪,→)(/

Вони відповідно визначають клас машин для реалізації стратегій управління:

  - – визначає клас ймовірнісних машин;

  - – визначає клас детермінованих машин;

  - : ,⊕,⊙,∞  – мінімаксна машина;

  - ⊙ – рангуву машину з введенням відношенням порядку;

  - – машину з максимальним рангуванням;

  - Ƥ })   – ймовірнісну машину.

Розглянем структуру програми  π  реалізації алгоритму

| |  ( KLj(Strat RZi):

      - Програмі π відповідає машина   W (| | ) ;

      - Програмі π відповідає набір інструкцій:

a) ((L(, L(() ( ℒ , ((m1, m2 ( M) : (L(, m1) (L((, m2) ; ( L( : do F, go to L((, w = MF(m2/m1) : (m1 ( m2) ; (L( : if  P  then go to  (L1 L2 … Ln) , де  m1 = m2 ,  L(( = LK  ( R ( 0,  m1 = m2 , L((= LK, K ( [1, n] :  W = MP (K(m1) , де  (L1 L2 … Ln)  – послідовність міток програми.

З виконанням програми π на  W – машині  M  є генерація послідовності інструкцій

{x L0 m0 m1 … Ln mn y}( y

W = W0⊙W1⊙ …⊙Wn+1 ( 0 ,

W0 = (1(m0 / x) ;

Wn+1 = (0(y / mn) ;

Wi :  (Li-1 , mi-1) (Li , mi) ,  (i ( [1, n] .

Узагальнена машина для реалізації програм задається на  A = (K, S, (, S0, T, W) де (K, S) – множини машинних інструкцій внутрішніх станів; W(K, S, (≻,⊙,⊕)) – множина з набором операції; (  :  K( S ( S   – функції переходів при зміні стану (обєкта) машини; S0 – початковий і T – фінальний стани.

Для ланки програмних інструкцій (K1 K2 …Kn )( K* ( K перехід станів представимо у вигляді наступних процедур.

( S0 ( S ) :{( (S0 , K1 , S1 )⊙( (S1 , K2 , S2 )⊙…( (Sn-1 , Kn , Sn )}

де маємо: ,  – функціональний оператор. Тоді для процесора маємо оператор: (( (S , K* , S( ) = {( (S0 , K1 , S1 )⊙…( (Sn-1 , Kn , S( )} – функціонал управління.

Граф виконання нечіткої інструкції на автоматі (A, () виразимо у вигляді:

Виконання нечіткої інструкції відбудеться тільки тоді коли виконується умова для функцій ваги у вигляді

П1  :  W( W, W = W1⊙ W1(⊙ W2⊙… Wn⊙ Wn( ;

П2  :  Wi = ơ (K1 / Si-1 ) , W( = ( ( Si / Ki , Si-1 ) ;

П3  : (  i : ( Wi > 0 , Wi( > 0 ) .

Способи виконання нечітких алгоритмів в процесі опрацювання даних і ситуацій в технологічних системах.

Правила вибору машинних інструкцій і переходів при зміні станів залежать від типу програми :

а) Нечіткий вибір :

б) ймовірнісний вибір – машина на кожному кроці нечіткої інструкції  вибирає з ймовірністю P для нечіткої ступені  інструкцію наступної структури:

,

тоді  функція переходу з ймовірністю при :

.

Представлення нечіткого алгоритму у вигляді графа грунтується на наступних положеннях. Нехай маємо   – граф, для якого – множина вершин графа;  – множина ребер графа;  – функція дуги графа відносно її кінцевих точок;  — визначає орієнтованою дугою графа. Послідовності виду – визначає шлях графа з вершини , при  .

Нечітка програма може бути сформована у вигляді орієнтованого графа , де  – вектор входу; – вектор програми;  – вектор виходу;  – орієнтований граф, для якого маємо ,  — стартова вершина; Н – фініш;  – дуга а повязана з нечітким відношенням ;  – нечітка інструкція на дузі а; ,  – нечітка операція на нечіткій арифметиці .

Нечіткий граф упорядкування переваг альтернатив є основою процедури класифікації ситуацій на основі правила домінування і визначає алгоритм рангування ознак

де  – система функцій належності для набору інструкцій

Процедура вибору альтернатив грунтується на перевірці гіпотез , відносно множини ознак і М– критеріїв:

,

де  – терми для альтернативних ознак.

Висновки. Розглянуто процедури синтезу алгоритмів опрацювання даних і прийняття рішень як основу побудови ситуаційних процесорів управління для технологічних об’єктів що функціонують в умовах збурень.

## Література

1.Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечёткие переменные – М. Знания 1980 – 60с.

2. Дюбуа Д., Прад А. Теория возможностей: Приложения к представлению знаний в информатике – М. Радио и Связь. 1990 – 288с.

3. Нечёткие множества и теория возможностей / ред. Ягер Р. – М. Радио и Связь. 1986 – 408с.

4.Амив Р.А. и др. Производственные системы с искуственным интелектом. – М. Радио и Связь 1990 – 264с.

5.Поспелов А.А. Ситуационное управление – М. Наука 1986 – 288с.

6.Шапиро Д.И. Принятие решений в системах организационного управления: использование расплывчатых категорий. – М. Енергоатом изд. 1983 – 184с.

7.Обработка нечёткой информации в системах принятия решений / ред. Борисов А.Н. – М. Радио и Связь. 1989 – 304с.

8.Зайченко Ю.П. Исследование операций. – К. Вищ. Шк. 1988 – 552с.

9.Кофман А. Введение в теорию нечётких множеств – М. Радио и Связь. 1982 – 432с.

10.Нечёткие множества в моделях управления и искуственного интелекта / ред. Поспелов Д.А. – М. Наука

11.Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С., Коровин С.Я. Ситуационные советующие системи с нечёткой логикой. – М. Наука. 1990 – 272с.

# Text boxes

Модель об’єкта

Моделі загроз

- Нечіткість моделей представлення

- Неоднозначність граматик мови

- Неясність в процесі інтерпритації

Розпливчатість інформації при формуванні образів ситуацій

Нечіткість     об’єктивна

суб’єктивна

- Властивість обєктів

нечітко класифікується;

- Нечіткість в процесах

і процедурах мислення та

побудови висновків

Об’єкт

Структурна складність опису динамічних процесів

Нечіткість мови опису об’єкта

Невизначеність зовнішніх факторів впливаючих на процес управління

- Об’єктивна недостатність інформації про динаміку і структуру об’єкта (неповнота експертних знань).

- Суб’єктивна невідомість про цілі і стратегії поведінки конфліктуючої сторони або партнера

Випадковість

- Теорія ймовірності

- Теорія випадкових процесів

Невизначеність інформації при оцінці і класифікації ситуації

END

S11

Sm

S1

S0

СУ діалог

Управління процедурою обчислення

Граничні умови

Функціо-нальні якості

Sm2

Алгоритми обчислень траекторій руху до цілі та оцінка інформаційно-енергетичних затрат

Синтез алгоритмів реалізації класів стратегій на основі бази знань

Бази знань реалізації стратегій

Синтез класів стратегій досягнення цілі і оцінка необхідних ресурсів

Формулювання цілі, цільового простору і цільової проблемної задачі

Ігрова або кризова ситуація

Проблемна ситуація

END

Рис. 2. Синтез алгоритмів обробки інформації та вибір їх логіко-математичної структури

…

S12

S1n

Sm1

Smn

v1n

v11

v12

vm1

vm2

vmn

Рис.3. Модель формування потоків даних при спостереженні об’єкта керування технологічної системи в умовах  розмитості

Модель об’єкта в просторі станів

Модель стратегії управління L (Ci)

Модель локальної цілі L (Ci)

DRm,e

Модель простору станів ОУ

Kn

K1

# KUi

# Процес. обробки

# Kontr

# ФТ(Dij)

# АЦП/Кі

# Рі

# ВП2

# OУ

# Z1

.

.

Zn

# Z

# ВП1

UR

UD

# ВМ

Рис.4. Ієрархія стратегій прийняття рішень на основі алгоритмів опрацювання даних

Формувач дій

Алгоритми нейронної

структури

Алгоритми розмитості

нечіткої множини

Алгоритми правдоподібності та інші статистики

BZ

AlgL

Формувач команд

Модель режимів динаміки ОУ

MDR

Модель динаміки ресурсів