Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Інститут цивільного захисту

Кафедра екологічної безпеки

«Допущено до захисту»

Начальник кафедри

екологічної безпеки

_____________ В.В. Попович

“____” _________20___ року

ДИПЛОМНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему «Природоохоронні технологічні виробництва цементу (на прикладі ПАТ “Івано-Франківськцемент”)»

Виконав:

студент IV курсу, групи ЕК-41

напряму підготовки  6.04010601«Екологія,

охорона навколишнього середовища та

збалансоване природокористування»

(шифр і назва спеціальності)

Вінтоник І.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник    к.т.н. Степова К.В.

(прізвище та ініціали)

Рецензент 	Шукель І.В.

(прізвище та ініціали)

Львів – 2018

АНОТАЦІЯ

Вінтоник І.М. «Природоохоронні технології виробництва цементу (на прикладі ПАТ “Івано-Франківськцемент”)». Дипломна робота за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» складається з текстової частини, що містить 4 розділи, 62 с., 14 рис., 8 табл., 39 літературних джерел.

Об’єкт – Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».

Мета роботи – провести аналіз впливу ПАТ «Івано-Франківськцемент» на компоненти навколишнього середовища (атмосферне повітря) та вибір більш екологічної технології виробництва цементу.

Методи дослідження: аналіз теоретичної, наукової літератури, статей, інформації з офіційних сайтів; порівняльний та описовий методи; розрахунки.

Проаналізовано ситуацію з цементною діяльністю в Івано-Франківській області. Визначено склад, методи утворення цементної продукції. Здійснено порівняльну характеристику методів виробництва цементу. Наведено обґрунтовані переваги та недоліки розглянутих методів. Проаналізовано досвід інших країн та науковців, що працюють безпосередньо над вирішенням питанням даної теми. Запропоновано екологічний метод для виробництва цементу.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………8

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ……………………………………………………………..10

  - Історія виникнення цементної промисловості………………………………..10

1.2 Роль цементного виробництва в економіці держави………………………...12

1.3 Виробництво цементної промисловості у світі………………………………15

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА  ДОСЛІДЖЕННЯ……………….19

2.1 Загальні відомості про ВАТ Івано-Франківськцемент………………………19

2.2 Основні складові виробничого процесу ВАТ Івано-Франківськцемент……20

2.2.2 Сухий спосіб виробництва цементної продукції…………………....22	2.2.1 Проблемні стадії при виробництві цементу на  підприємстві ВАТ Івано-Франківськцемент…………………………………………………………...24

2.3 Обсяги викиду пилу підприємства ВАТ Івано-Франківськцемент у навколишнє природнє середовище………………………………………………..26

2.4 Вплив підприємства ВАТ Івано-Франківськцемент на навколишнє природнє середовище………………………………………………………………………….28

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЄ СЕРЕДОВИЩЕ...............31

3.1. Розробка мокрого виробництва цементної продукції на підприємстві ВАТ Івано-Франківськцемент…………………………………………………………...31

3.2. Порівняльня характеристика технологічних схем  мокрого та сухого способів……………………………………………………………………………..35

РОЗДІЛ ІV. ВПЛИВ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ЗАВОДУ...............39

4.1. Розрахунок максимальної приземної концентрації забруднень ВАТ Івано-Франківськцемент………………………………………………………………….39

4.2. Розрахунок відстані, на якій досягається максимальна приземна концентрація забруднення………………………………………………………...45

4.3. Розрахунок концентрації забруднень на різних відстанях від джерела викиду………………………………………………………………………………46

ВИСНОВОКИ……………………………………………………………………...57

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………58

ВСТУП

Актуальність дослідження. На початку ХХІ століття в епіцентрі уваги суспільства знаходиться одна з найважливіших екологічних проблем - проблема техногенного навантаження на навколишнє середовище, спричиненого передусім збільшенням обсягів викидів промислового виробництва. Із газопиловими викидами у навколишнє середовище надходять такі токсичні хімічні речовини, як важкі метали, що зумовлює забруднення екосистем та формування локальної техногенної геохімічної аномалії. Питання впливу важких металів на екосистему вже було предметом наукових пошуків багатьох учених. Встановлено, що важкі метали беруть участь у значній кількості фізико-хімічних процесів, а саме: залучаються до малого кругообігу та мігрують ланцюгами живлення. 								ПАТ «Івано-Франківськцемент», що функціонує на території Івано-Франківської області протягом 50-ти років, належить до екологічно небезпечних об’єктів обласного значення і є одним з забруднювачів атмосферного повітря.									Підприємство входить до найбільших виробників цементу. Найбільша кількість пилу виділяється від обертових печей, під час подрібнення, помолу сировини та клінкеру. На території зони локальної техногенної геохімічної аномалії може мати місце наднормативне забруднення важкими металами ґрунтів, рослин, та зростати захворюваність населення. У зв’язку з цим виникає потреба в проведені екологічного аудиту у зоні впливу ПАТ «Івано-Франківськцемент», дослідженні надходження, розповсюдження промислових викидів, їх акумуляції, міграції ланцюгами живлення, впливу на стан рослинних угруповань та людину.

Мета роботи: – провести аналіз впливу ПАТ «Івано-Франківськцемент» на компоненти навколишнього середовища (атмосферне повітря) та вибір більш екологічної технології виробництва цементу.

Об'єи т досліджень: Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».										Об'єкт досліджень: Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».

Предмет дослідження: природоохоронні технології у виробництві цементу.												Методи досліджень: аналіз теоретичної, наукової літератури, статей, інформації з офіційних сайтів; порівняльний та описовий методи; розрахунки.

Основні завдання дипломної  роботи:

1. Опрацювати теоретичні основи процесу виробництва цементу.

2. Здійснити огляд методів виробництва цементу.

3. Проаналізувати вплив виробництва на рівень забруднення навколишнього середовища.

4. Обрати найбільш перспективний метод виробництва цементу шляхом порівняння існуючих технологічних процесів.

5. Провести розрахунок розсіювання пилу та хімічних сполук навколо цементного заводу ПАТ «Івано-Франківськцемент» за умови використання обраних технологій.

Практичне значення дипломної роботи. Запропоновану технологію можна використовувати для покращення екологічного стану довкілля в Україні.

ВИСНОВКИ

1. Для цементної промисловості важливо, щоб встановлені питомі норми викидів враховували фактори, особливості технологічного процесу:

- спосіб виробництва (сухий чи мокрий),

- типи пічних агрегатів,

- вид та питомі витрати палива,

- використання техногенних матеріалів в якості сировинних компонентів,

- стан пилоочисних установок.

2. Обидві існуючі технології (суха, мокра) мають свої переваги і свої недоліки. Основний недолік, яким відрізняється мокрий спосіб виробництва цементу - значна енергоємність процесу, що відбивається на собівартості кінцевого продукту. Суха технологія відрізняється більшою екологічною небезпекою і відповідно великими капітальними витратами на усунення даного чинника.													3. Основними джерелами пилоутворення на Івано-Франківському цементному заводі є конвеєрні лінії, якими транспортується сировина й готова продукція, місця їх пересипання, завантаження й розвантаження, дробильні установки, печі випалювання клінкеру, кульові млини для помелу клінкеру та транспортування сипкої сировини (вапняку) з'єднують видобувні кар'єри з дробильними установками цементного заводу. Основними чинниками, які визначають запиленість повітря в робочих зонах різних дільниць, є швидкість вітру й віддаленість транспортованої сировини від кар'єру.					4. Основними викидами в атмосферне повітря на цементних заводах є пил, оксиди азоту (NOx) і діоксид сірки (SO2). Також до таких викидів можна віднести летючі органічні сполуки, поліхлоровані дібензодіоксини і дібензофурани і хлористий водень (HCl). До цього списку не включений діоксид вуглецю СО2, хоча він утворюється в значних кількостях при виробництві цементу. Основне джерело викидів при виробництві цементу - пічні системи (процес випалу клінкеру).								5. На основі розрахунку розсіювання газових викидів в атмосфері у випадку виробництва цементу сухим та мокрим методами дійшли висновку, що концентрації забруднень у газових викидах при виробництві мокрим методом є значно нижчими, ніж сухим. Зокрема, концентрація пилу у сухому методі виробництва є у декілька разів більше, аніж у мокрому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Cement.ua. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .htmhttp://cement.ua/news/tsement-proiskhozhdenie-i-istoriya	.				2. Снітинський В. Вплив викидів цементного виробництва на стан агроекосистем Передкарпаття / В. Снітинський, Д. Пузенко, Н. Баб'як // Теорія і практика розвитку АПК : матер. Між- нар. наук.-практ. форум, Львів, 19-20 вересня. – 2006. – Т.1. – C. 16-21. 									3. Виробництво цементу в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat.repetitor.ua									4. Керб Л.П. Основи охорони праці : навч.-метод. посібн. / Л.П. Керб. – К. : Вид-во КНЕУ, 2003. – 215 с.									5. Петров Б.А. Обеспыливание технологических газов цементного производства / Б.А. Петров, П.В. Сидяков. – Л. : Изд-во "Стройиздат", 1965. – 89 с.													6.Алієв, Г. М. Техніка пиловловлювання та отчісткі промислових газів: довідкове видання/Г. М. Алієв. - М.: Металургія, 2001. - 544 с. p align="justify">	7. Плашихин С.В. Експериментальні дослідження циклофільтра в процесі вловлювання цементного пилу / С.В. Плашихин, Д.А. Серебрянський, Ю.А. Безносик // Вісник Національ- ного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. праць. – Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : Вид-во НТУ "ХПІ". – 2010. – № 57. – С. 3-5.							8. Світова цементна промисловість. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=142481.					9. ПАО “Ивано-Франковскцемент”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cementu.com/spravka-cementa/ivano-frankivskcement.			10. Загальна характеристика підприємства „Івано-Франківський цементно-шиферний комбінат”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Managment/104990-1.html.					11. Домокеев О.Г. Будівельні матеріали.- М.: Вищу школу, 1988.			12. Технологія виробництва цементу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-218875.html.					13. Виробництво цементу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://remontu.com.ua/virobnictvo-cementu.							14. Способи виробництва цемента Про затвердження. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.buymore.pro/article/prirodnye-resursy/466/sposoby-proizvodstva-cement. 								15. Цементная промышленность / под ред. А.Н. Люсова. – М. Стройиздат, 1977. – 159 с.												16. Ворон В.П. Устойчивость лесных насаджений к воздействию загрязнения атмосфери выбросами цементного и калийного производства в условияхприкарпатья: Автореф. Дис. Канд.с.-г. Наук / Харк. Укр. Науч.-исслед. Ин-т. –  Х., 1983. – 19 с.										17. Справочник. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. Под ред. Калверта С.И. Инглунда Г.М. ч. І и ч. ІІ. Перевод с английского. – М.: „Металлургия”, 1988. – 1469 с.							   	 	18. Krol A. Beton i jego skladnikiw aspekcie wymagan srodowiskowych [Tekst] / A. Krol // Budownictwo, Technologie, Architektura.- 1 (33), 2006.- S. 53-56.		  												19. Golda A. Drugie zycie betonu  [Tekst] / A. Golda, A. Krol // Budownictwo, Technologie, Architektura.- 4 (36), 2006.- S. 44-47.						 20. Methodology for the Determination of Tehnical Co-incineration Criteria [ Electronic resource] : http://www.incineration.info/files/publications/ Eurits_tech_criteria_coincin.doc. – Last access : 2013. – Title from the screen.		21. К. Я. Кондратьєв, В. Ф. Крапівін// Проблеми навколишнього середовища і природних ресурсів. Оглядова інформація. - 2005. - № 5. - С. 3-12.	22. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawua.info/bdata1/ukr1261/pg-4.htm								23. Сировинні ресурси та технологія виробництва цементу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00149235_0.html					24. Креховецький О.М., Сибірний А.В.,  Степова К.В., Тарнавський А.Б. Альтернативна енергетика та енергоощадність - основні проблеми сьогодення //  Науковий вісник НЛТУ України.- 2010.-Вип.20.4, с.97-101.				25. Ураїнська лабораторія будівельних матеріалів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ulbm.in.ua/ua/wiki/sukhyi-sposib-vyrobnytstva-portlandtsementu												26.	Оцінка показників якості одержання портландцементу для дорожньої галузі на «ПАТ Івано-Франківськцемент». 	– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:	http://megapredmet.ru/1-29241.html	 			27. Карабин В.В, Приходько А.А. Хімічний склад атмосферного повітря м. Хмельницький як чинник екологічної небезпеки //  Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2017 р.).  − Київ : ІДУЦЗ, 2017.  C. 187-189.													28.Карабин В.В., Рак Ю.М. Хімічний склад атмосферних опадів в околицях м. Борислава // Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. 2016. Вип. 26. С. 41-49.						29. Бутт Ю.М. Портландцемент / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М. : Изд-во "Стройиздат, 1974. – 252 с									 	30. Таймасов Б.Т. Технология производства цемента : учебн. пособ. / Б.Т. Таймасов. – Шымкент : Изд-во ЮКГУ, 2003. – 297 с.					 	31. Голованова Л.В. Общая технология цемента / Л.В. Голованова. – М. : Изд-во "Стройиздат, 1984. – 118 с									 32. Петров Б.А. Обеспыливание технологических газов цементного. 	33.Чистов Ю.Д.,Лабзина Ю.В.: Технологія виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;М.:Стройиздат 1988.					34. Державні будівельні норми України ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд".				35. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОНД-86. – [Чинний від 1986-08-04]. – Л. : Гидрометеоиздат, 1987. – 345 с.							36. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Справочник . – М.: „Химия”, 1991. – 362 с.											37. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.								38. Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А., Предельно допустиме концентрации химических веществ в окружающей среде: справочник. – Л., 1985. – 528 с.		39. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник в 3-х томах.- Калуга, Изд. Н.Бочкаревой, 2003.