Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Кафедра екологічної безпеки

«Допущено до захисту»

Начальник кафедри

екологічної безпеки

_____________ В.В. Попович

“____” _________20___ року

ДИПЛОМНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему:«Екологічні аспекти спалювання

твердих побутових відходів»

Виконав:

студент IV курсу, групи ЕК-41

напряму підготовки  6.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Мусій К.П.

Керівник к.т.н. Степова К.В.

Рецензент_____________________________

(прізвище та ініціали)

Львів – 2018 рок

АНОТАЦІЯ

Мусій К.П. «Екологічні аспекти спалювання твердих побутових відходів». Дипломна робота за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» складається з текстової частини, що містить 4 розділи, 68 с., 20 рис., 9табл., 42 літературних джерела.

Об’єкт – тверді побутові відходи.

Мета роботи –забезпечити екологічну безпеку поводження з відходами шляхом вибору найбільш ефективної технології спалювання ТПВ.

Методи дослідження: опрацювання літературних джерел, аналіз технологічних схем, розрахунки розсіювання викидів в атмосфері.

Проаналізовано сучасні методи утилізації ТПВ. Визначено найбільш перспективний метод, що використовуються для спалювання ТПВ. Проаналізовано вплив процесівспалювання ТПВ на навколишнє середовище. Здійснено огляд методів очищення димових газів при спалюванні ТПВ. Проведено розрахунок розсіювання димових газів навколо сміттєспалювального заводу за умови використання обраних технологій. Запропоновано найбільш екологічно безпечну технологію спалювання ТПВ.

| ЗМІСТ |  |
| --- | --- |
| ВСТУП | 8 |
| РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЙ ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ | 10 |
| 1.1. Значення сміттєпереробної галузі | 10 |
| 1.2. Аналіз методів переробки та утилізації відходів | 11 |
| 1.3. Класичні схеми утилізації | 13 |
| 1.3.1. Практичне застосування піролізу | 15 |
| 1.3.2. Практичне застосування газифікації | 17 |
| РОЗДІЛ ІІ. ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ТПВ | 18 |
| 2.1.Характеристика процесу піролізу ТПВ | 18 |
| 2.1.1. Фізико-хімічні основи процесу | 18 |
| 2.1.2. Переваги та недоліки піролізу | 20 |
| 2.2.Характеристика процесу газифікації ТПВ | 21 |
| 2.2.1. Фізико-хімічні основи процесу | 25 |
| 2.2.2. Переваги та недоліки газифікації | 30 |
| 2.3. Порівняльна характеристика схеми піролізу та газифікації | 31 |
| РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ СПАЛЮВАННЯ ТПВ | 34 |
| 3.1. Комплексна очистка димових газів | 34 |
| 3.2. Приклад практичного застосування | 39 |
| РОЗДІЛ ІV. РОЗРАХУНОК РОЗСІЮВАННЯ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ У АТМОСФЕРІ НАВКОЛО СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ | 41 |
| 4.1. Розрахунок максимально приземної концентрації забруднень при гарячих викидах з одиничного джерела. | 41 |
| 4.2. Розрахунок відстані, на якій досягається максимальна приземна концентрація забруднення. | 46 |
| 4.3.Розрахунок концентрація забруднень на різних відстанях від джерела викиду. | 46 |
| ВИСНОВКИ | 56 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 58 |

ВСТУП

Актуальність дослідження.Питання утилізації та переробки твердих побутових відходів, а також їх збору і транспортування є однією з найактуальніших з усього комплексу екологічних проблем будь-якого міста. Накопичення їх є джерелом істотної небезпеки і соціальної напруги, вони створюють негативний імідж населених пунктів. Тому питання вибору методу поводження з ТПВ набуває особливого значення. Методи очищення вихідних газів після спалювання ТПВ також досить важливі для нашого середовища.

Наведено екологічний аналіз основних технологій утилізації і знешкодження ТПВ, що може служити базою для прийняття управлінських рішень на рівні міської влади.

Мета роботи: забезпечення екологічної безпеки поводження з відходами шляхом вибору найбільш ефективної технології спалювання ТПВ.

Об'єкт досліджень:тверді побутові відходи.

Предмет дослідження: термохімічні методи утилізації ТПВ.

Методи досліджень:опрацювання літературних джерел, аналіз технологічних схем,розрахунки розсіювання викидів в атмосфері.

Основні завдання наукової роботи:

1. Проаналізувати сучасні методи утилізації ТПВ.

2. Обрати найбільш перспективний метод шляхомпорівняння технологічних процесів, що використовуються для спалювання ТПВ.

3.Проаналізувати вплив процесівспалювання ТПВ на навколишнє середовище.

4. Здійснити огляд методів очищення димових газів при спалюванні ТПВ.

5. Провести розрахунок розсіювання димових газів навколо сміттєспалювального заводу за умови використання обраних технологій.

6. Запропонувати найбільш екологічно безпечну технологію спалювання ТПВ.

ВИСНОВКИ

  - Аналіз літературних джерел показав, що в Україні, станом на сьогодні, практичне використання (спорудження нових високотемпературних печей) технологій знешкодження ТПВ перебуває на початковій стадії і потребує часу, капіталовкладень і наштовхується на опір місцевого населення. Зараз на фоні політичних і соціальних проблем питання поводження з ТПВ – відкладена проблема.

  - В Україні немає ні однієї стаціонарної установки високотемпературного спалювання, яка б відповідала вимогам екологічної безпеки.Отже, вимоги часу потребують зосередження коштів, матеріальних та людських ресурсів на негайному вирішенні питання впровадження в області комплексної технології екологічно безпечного поводження з відходами, яка складається з мережі сортувальних станцій зі складами-накопичувачами для тимчасового зберігання відходів, стаціонарного та пересувного комплексів модульного устаткування для знешкодження та знищення відходів методом піролітичноготермолізу та газифікації.

  - При використанні будь-якої технології спалювання відходів виділяється велика кількість вуглекислого газу і газоподібних викидів, які містять оксиди азоту, сірки, соляну кислоту, а також важкі метали і дисперсний пил. Леткі гази на сміттєспалювальному заводі піддаються очищенню, яке може здійснюватися сухим, мокрим і електростатичним способами або їх комбінацією.

  - Найперспективнішою технологією утилізації відходів є газифікація, використання якої, дозволить вирішити проблеми, які стосуються не лише екологічної безпеки, а й енергетичної. В процесі газифікації утворюється газова суміш, яку називають «синтез-газ», внаслідок значного вмісту азоту він має низьку (3,5-6 МДж/м) теплоту згоряння. Цей газ калорійний, тому може застосовуватися як технологічне паливо для високотемпературних печей і транспортується на значні відстані від газогенераторної станції.

  - Результати розрахунку розсіювання показали, що при спалюванні твердих побутових відходів ГДК газових викидів в межах норми, окрім забруднюючої речовини NO2 при застосуванні методу піролізу.

  - На основі огляду та аналізу новітніх промислових методів термічної утилізації сміття визначено принципи організації та напрямки підвищення екологічної безпеки сміттєспалювання. Запропоновано схему газоочищення для термічної утилізації ТПВ, зі ступенем очищення до 94%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Cheng H. MunicipalsolidwastefueledpowergenerationinChina: a casestudyofwaste-to-energyinChangchuncity // H. Cheng,Y. Zhang, A. Meng, Q. Li. – EnvironmentalScienceandTechnology. - 2007. – vol. 41, no. 21. – P. 7509–7515

- Батюшков Д.И. Сравнительныйанализвысокотемпературного и низкотемпературногопиролиза в переработке ТБО / СборникнаучныхтрудовSWorld. Биология. Экология и Биотехнология. – 2012. – № 212/7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/biology-212/ecology-and-biotechnology212/13521-212-670

- ВойціховськаА.С. Природоохоронніаспектиповодженнязтвердимипобутовимивідходами / А.С. Войціховська, В.В. Карабин, В.Д. Погребенник // РесурсиприроднихводКарпатськогорегіону // Мат. Дванадцятої Міжнар. наук.-практ. конф. [Проблеми охорони та раціонального використання] (Львів, 30 – 31 травня, 2013 р.) – Львів: ЛвДЦНТІ, 2013. – С. 200–202.

- Гречко А.В. Современныеметодытермическойпереработки ТБО. – М.: Промышленнаяэнергетика. – 2006. – № 9. – с. 48–50.

- Гринчишин Н. М. Вплив процесів горіння твердих побутових відходів на екологічний стан ґрунту / Н. М. Гринчишин // Пожежна безпека : зб. наук. праць. – Львів : ЛДУ БЖД. – 2012. – № 20. – С. 131-136.

- Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва. Навч.посіб. / Гриньова В.М., Салун М.М. // -Х.: ВД «Інжек», 2005 2. Глухов В.В., Лісочкіна Т.В., Некрасова Т.П. Економічні основи екології.

- Дарулис П.В. Отходыобластногогорода. Сбор и утилизация. – Смоленск, 2000. – 500 с.

- Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительныематериалыизотходовпромышленности: Учебно-справочноепособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 368 с.

- Зайцев О.Н. Система теплоснабжения с утилизацией тепла от бытовыхотходов / О.Н. Зайцев, И.Н. Аксенова, К.И. Борисенко // Строительство и техногеннаябезопасность. – 2011. – № 36. – С. 123-127.

# Закон України «Про відходи» // Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К.: Парламентське видавництво, 2005. – 35 с.

# Кучерявий В. П. Полігони твердих побутових відходів Західного Лісостепу України та проблеми їх фітомеліорації / В. П. Кучерявий, В. В. Попович // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 56-66.

- Крайнов И.П., Скоробогатов В.М. Технологииуничтожения СОЗ // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – № 4. – С. 45–49.

- Крайнов І. П. Розподіл твердих побутових відходів за морфологічним складом для використання в якості альтернативного палива / І. П. Крайнов, В. М. Крилюк, О. Л. Прокопчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2014. - № 1. - С. 261-264.

- Краткийобзорсправочного документа по наилучшимдоступнымтехнологиям для сжиганияотходов // Институтперспективныхтехнологическихисследований (Севилья). – 2005. – 13 с.

- Кремешний Я. Несанкціоновані сміттєзвалища: зміна морфологічної будови ґрунтів / Кремешний Я. Наумовська О.І. // Тези Х Всеукраїнської наукової конференції студентів магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій". – ЖДТУ. – 2013. – С. 209.

- Кудря С.О., Тучинський Б.Г., Щокін А.Р. Перспективи зміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок використання енергії, виробленої на об’єктах альтернативної енергетики. М.: - Энергосбережение. – 2007. – № 1. – 14-23 с.

- Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Управління житлово-комунального господарства. Обласна програмаповодження з твердими побутовими відходами на період 2007-2015 років

- МакКиннон-Резерфорд К.Д. Сжиганиеотходовсегодна и завтра/ ТБО, 2009.- № 5.- с. 55-58.

- Малимон С.С. Основи екології: підручник. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 240 с.

- Менаєв В. Н. Переробка відходів в розвинених країнах світу. jkg-portal.com.ua

- Методика расчёта концентраций в атмосферномвоздухевредныхвеществ, содержащихся в выбросахпредприятий: ОНД-86. – [Чинний від 1986-08-04]. – Л. : Гидрометеоиздат, 1987. – 345 с.

- Огляд методів утилізування твердих побутових відходів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://waste.ua

- Очистка гарячих газів [Електронний ресурс]//Компанія «Filcon». – 2018. – Режим доступу:http://filcon.ua/uk

- Падалко О.В. Плазменнаягазификацияотходов – правильныйвыбор/ ТБО, 2009.- № 6.- с. 38-45.

- Перерва П.Г., Гаврись О.М., Погорєлов М.І. Економіка і маркетинг вирбничо-підприємницької діяльності. Навч.посіб. / Перерва П.Г., Гаврись О.М., Погорєлов М.І. // -Харків НТУ «ХПІ», 2004р.

- Погрібний І. Я. Проблеми визначення морфологічного складу твердих побутових відходів з урахуванням сучасних умов переробки. Електронний журнал «Ефективна економіка», №11, 2012р.

- Попович В. В. Система роздільного збору сміття та її вплив на процеси деструкції на полігонах твердих побутових відходів  / В. В. Попович // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 49-57.

- Попович В. В. Особливості використання транспортних засобів під час транспортування, сортування, утилізації та фітомеліорації твердих побутових відходів / В. В. Попович  / Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 90-96.

- Попович В. В. Продукти горіння сміття із підвищеним вмістом полімерних матеріалів / В. В. Попович, В. М. Гвоздь // Зб. наук. праць «Пожежна безпека». – 2013. - №22. – С. 209-214.

- Постанова Кабінету міністрів України “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини” №915 від 26 липня 2001 р.

- Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. «Тверді відходи: збір, переробка, складування» Навчальний посібник, Київ «КОНДОР» 2010 – 551 с.

- Системи поводження з твердими побутовими відходами в українських містах, роль міського населення в роздільному збиранні сміття та рекомендації для органів місцевого самоврядування. Аналітичне дослідження, виконане в рамках Проекту ПРООН «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку».

- Систер В.Г. Твердыебытовыеотходы (сбор, транспорт, обезвреживание): Справочник / В.Г. Систер, А.Н. Мирный, Л.С. Скворцов [и др.]. – М., 2001.

- Сметанін В.І., Соломін І.А., Соломіна О.І. Навчальний посібник з курсового проектування: Проект полігону захоронення твердих побутових відходів. М.: МГУП, 2006, 68 с.

- Сміття – важлива екологічна проблеми. Шляхи її вирішення. Інформаційний посібник / Під ред. М. М. Скиданюк, Т. Р. Рогів. – Манява, 2010. – 59 с.

- Справочник. Переработкаотходовпроизводства и потребления / Б.Б. Бобович, В.В. Девяткин. – Х.: Металлика, 2000. – 496 с.

- Суть процесу газифікації. Використання генераторного газу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.org

- Тимонин А.С. Инженерно-экологическийсправочник. Т. 3.- Калуга, изд. Н.Бочкаревой, 2003. - 917 с.

- Токарев Г.Г. Газогенераторныеавтомобили. – М.:МАШГИЗ, 1955. - 127-148 с.

- Хром’як У.В. Вплив ЛКП «Збиранка» на навколишнє середовище та основні принципи створення нового полігону / У.В. Хром’як, А.Б. Тарнавський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. - № 26.05. – С.227 - 232.

- Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Сафранов Т.А., Коріневська В.Ю. Спосіб комплексної утилізації твердих побутових відходів. Патент на корисну модель № 58436. Опубл. 11.04.2011 р., Бюл.№7

- Шапорев В. П. Принципиальная схема реакторной установки для пиролизатвердыхбытовыхотходов в подвижномслое и экспериментальноустановленныеособенностипроцесса / В. П. Шапорев, В. В. Себко, В. М. Михайлюк // Интегрированныетехнологии и энергосбережение. - 2011.- № 2. - С. 45-54.