ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ДБВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Допущено до захисту

Начальник кафедри екологічної безпеки

_________       В.В. Попович

«____» ________ 2018 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

БАКАЛАВРА

на тему «Фітотоксичність різних видів піноутворювачів для гасіння пожеж»

Виконав:

курсант IV курсу, групи ЕК-41

напряму підготовки 6.04010601 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Порошенко С.С.

Керівник:

Гринчишин Н.М.

Рецензент:

Шукаль І.В.

Львів – 2018 р.

АНОТАЦІЯ

бакалаврської роботи курсанта (студента) групи

рядовий служби цивільного захисту

Порошенко Сергій Сергійович

| Керівник: | кандидат сільсько-господарських наук, доцент |
| --- | --- |
| Гринчишин Наталія Миколаївна |

| Рецензент: | кандидат сільсько-господарських наук, доцент |
| --- | --- |
| Шукаль Ігор Володимирович |

| Кафедра: | екологічної безпеки |
| --- | --- |

| Тема: | «Фітотоксичність різних |
| --- | --- |
| видів піноутворювачів для гасіння пожеж» |

| Місце переддипломної практики: | відділ організації заходів |
| --- | --- |
| цивільного захисту управління організації заходів цивільного захисту |
| Головного управління Державної служби України з надзвичайних |
| ситуацій у місті Києві |

| Загальний обсяг роботи | 62 | аркуші |
| --- | --- | --- |

ЗМІСТ

ВСТУП	8

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ ПОЖЕЖ ТА ВПЛИВУ ЇХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ НА ДОВКІЛЛЯ І ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ	11

1.1. Світова та національна статистика пожеж	11

1.2. Небезпечні чинники пожеж та їх вплив на довкілля та життєдіяльність людини	15

1.3. Вогнегасні речовини та показники їх екологічної небезпеки	19

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІНОУТВОРЮВАЧІВ	25

2.1. Історія винайдення протипожежної піни	25

2.2. Природа та властивості піноутворювачів	32

2.3. Класифікація та вимоги до застосування піноутворювачів	36

РОЗДІЛ 3. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 	41

3.1. Характеристика об'єктів досліджень	41

3.2. Методики досліджень	43

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ	46

ВИСНОВКИ	50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	51

ДОДАТКИ	63

ВСТУП

Актуальність дослідження. В загальній кількості надзвичайних ситуацій  щорічно зростає кількість пожеж, зокрема й в природних екологічних системах.  Так, лише за останній рік, в Україні виникло понад 80 тисяч пожеж [27]. Відомо, що ефективність боротьби з пожежами значною мірою залежить від якості вогнегасних речовин та технологій їх застосування. Одним із найшвидших і дієвих способів пожеж на початкових стадіях є застосування систем пінного пожежогасіння. Пінне пожежогасіння з використання піноутворювачів широко застосовують для захисту від пожеж об’єктів різного функціонального призначення.

Використання піноутворювачів є необхідним заходом для ліквідації та локалізації пожеж. Однак, у результаті їх застосування можливе забруднення  поверхневого шару ґрунту, а тому проблема екологічної безпеки ґрунтів у результаті забруднення розчинами піноутворювачів є недостатньо вивченою та представляє наукову та практичну цінність [70].

Мета роботи:  дослідження  впливу  різних видів розчинів піноутворювачів на рослини.

Об'єкти досліджень:

Тест-об'єкт – сірий лісовий ґрунт.

Тест-забруднювачі – розчини піноутворювачів загального призначення «Альпен», «Пірена», «БАРС-S1» та спеціального призначення «БАРС-AFFF».

Тест-культура – гірчиця біла (Sinapus alba).

Предмет дослідження – фітотоксичність  різних видів піноутворювачів.

Методи досліджень: польові, модельного лабораторного досліду,  статистичні.

Основні завдання дипломної роботи:

1. Огляд наукових джерел з тематики загальної характеристики піноутворювачів, які використовуються для гасінні пожеж.

2. Проведення модельного досліду з визначення впливу різних видів піноутворювачів на ріст рослин.

3. Аналіз результатів досліджень та їх статистичне опрацювання.

4. Визначення фітотоксичності різних видів піноутворювачів.

Практичне значення дипломної роботи. Проведені дослідження показують важливість методів біотестування для визначення екологічного стану ґрунту, забрудненого розчинами різних видів піноутворювачів.

Результати досліджень можуть бути використані для розробки ефективних рекомендацій щодо застосування піноутворювачів підрозділами ДСНС для гасіння пожеж в природних екосистемах.

Апробація результатів дипломної роботи. Основні положення, результати досліджень та висновки роботи були викладені та обговорені на наукових конференціях: ХІІ-ХІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» (м. Львів, 2017-2018 р.р.) та загальнонаціональних конкурсах: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за галуззю знань «Екологія та екологічна безпека» (м. Полтава, 2017 р.), Конкурс загальнонаціональної стипендіальної програми «Zavtra.UA» (м. Київ, 2018 р.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 4 друковані праці, у тому числі одна стаття у фаховому виданні:

- Гринчишин Н.М. Фітотоксичність ґрунту, забрудненого розчинами піноутворювачів для гасіння пожеж  / Н.М. Гринчишин, С.С. Порошенко // Науковий вісник НЛТУ т. 27, №6 – Львів: НЛТУ, – 2017. – С. 77-80.

- Порошенко С.С. Екологічна небезпека забруднення ґрунтів розчинами піноутворювачів / С.С. Порошенко // Збірник науково-практичної конференції Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі знань «Екологія та екологічна безпека» – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. – С. 26.

- Порошенко С.С. Екологічні небезпеки гасіння пожеж розчинами піноутворювачів / С.С. Порошенко // Збірник ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 310-311.

- Порошенко С.С. Екологічна небезпека піноутворювачів для гасіння пожеж / С.С. Порошенко // Збірник ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 188-189.

ВИСНОВКИ

1. Проблема пожеж в природних екосистемах особливо актуальна в останні роки. Для їх ліквідації та локалізації найчастіше використовують воду, як вогнегасну речовину. Основна проблема гасіння таких пожеж – це гостра нестача води, яку можна вирішити а допомогою використання вогнегасної піни.

2. Пінне пожежогасіння супроводжується забрудненням довкілля не тільки продуктами горіння, а й речовинами, що використовуються під час гасіння пожеж. Вплив піноутворювачів на екологічну систему ґрунту вимагає проведення досліджень, оскільки відсутні ГДК піноутворювачів для ґрунту та методики оцінки впливу на екологічну систему ґрунту.

3. Забруднення ґрунту розчинами піноутворювачів негативно впливає на ріст рослин.

Фітотоксичні ефекти розчинів піноутворювачів на корінь і пагін рослини різні й залежать від токсичності речовин піноутворювачів, які входять до складу піноутворювачів. Найбільш небезпечне  для рослин, свіже забруднення ґрунту розчином піноутворювача спеціального призначення «БАРС-АFFF».

Найвищі рівні токсичності ґрунту мають місце відразу після його забруднення розчинами піноутворювачів: максимальний рівень – для піноутворювача спеціального призначення «БАРС-АFFF»,  вище середнього – для піноутворювачів загального призначення «Альпен», «Пірена»,  «БАРС-S1».

За тривалістю фітотоксичного впливу, розчини піноутворювачів для гасіння пожеж можна розмістити в наступний ранговий ряд: «Альпен», «Пірена» > «БАРС-S1» > «БАРС-АFFF». Тривалість фітотоксичного впливу розчинів піноутворювачів залежить від особливостей їх поверхнево-активних речовин.

Аналіз фітотоксичних ефектів розчинів піноутворювачів на рослини, токсичності ґрунту та динаміки її змін під впливом забруднення розчинами піноутворювачів виявив, що найбільш безпечним стосовно рослин є розчин піноутворювача для гасіння пожеж загального призначення «БАРС-S1», який рекомендовано для використання в природних наземних екосистемах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Антонов А.В. Вогнегасні речовини / А.В. Антонов, В.О. Боровиков, В.П. Орел. В.М. Жартовський, В.В. Ковалишин // Посібник. – Київ: Пожінформ-техніка, 2004. – 176 с.

- Антонов А.В. Дослідження властивостей плівкоутворювальних шноутворювачів і розроблення рекомендацій щодо їх застосування для "підшарового" гасіння пожеж у резервуарах для зберігання нафти і нафтопродуктів / А.В. Антонов, В.О. Боровиков, М.В. Білошицький, Д.М. Деревинський // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2003. – №2 (8). – С. 58-64.

- Антонов А.В. Дослідження з визначення терміну зберігання робочих розчинів піноутворювача "Пегас" / А.В. Антонов, М.В. Білошицький, В.В. Коваленко // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2001. – №3. – С. 18-19.

- Антонов А.В. Дослідження з питань розробки та застосування сучасних вогнегасних речовин/ А.В. Антонов // Пожежна безпека. – Львів.: Зб. наук. праць. – 2001. – С. 226-228.

- Антонов А.В. Дослідження з розроблення піноутворювачів для застосування з морською водою / А.В. Антонов, М.В. Білошицький, В.О. Боровиков // Підвищення бойової ефективності, обгрунтування тактичних та технічних характеристик систем озброєння та техніки військово-морських сил України: Збірник наукових праць. Вип. 2 “Живучість корабля і безпека на морі”. – Севастополь: Севастопольський військово-морський інститут ім. П.С. Нахімова. – 2001. – С. 37-40.

- Антонов А.В. Дослідження піноутворювача спеціального призначення для гасіння пожеж  “ППЛВ-(Універсал)” і розроблення рекомендацій щодо його застосування/ А.В.  Антонов, В.О. Боровиков, М.В. Білошицький  // Науковий вісник УкрНДІПБ: Науковий журнал.  –  №4. – К.: УкрНДІПБ МВС України. – 2001. – 210с.

- Антонов А.В. Дослідження піноутворювача спеціального призначення для гасіння пожеж “ППЛВ-(Універсал)” і розроблення рекомендацій щодо його застосування / А.В. Антонов, В.О. Боровиков, М.В. Білошицький // Науковий вісник УкрНДІПБ: Науковий журнал. – №4. – К.: УкрНДІПБ МВС України. – 2001. – С. 37-47.

- Антонов А.В. Дослідження піноутворювача спеціального призначення “ППЛВ-(Універсал)” і розроблення рекомендацій щодо його застосування / А.В. Антонов, В.О. Боровиков, М.В. Білошицький // Матеріали V науково-практичної конференції “Пожежна безпека – 2001”: Збірник наукових праць. – Львів: Сполом. – 2001. – С. 234-237.

- Антонов А.В. Інгібувальні та вогнегасні властивості тонкорозпилених водних вогнегасних речовин на основі карбонату і нітрату калію / А.В. Антонов // Науковий вісник УкрНДІПБ. – Київ, 2012. – №1 (25). – С. 117-125.

- Баланюк В.М. Інгібувальні властивості деяких аерозольутворювальних сполук (АУС) на основі солей калію / В.М. Баланюк, Ю.В. Цапко, А.В. Антонов, К.І. Соколенко // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2006. – №2 (14). – С. 66-69.

- Баратов А.Н. Пожаротушение на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности / А.Н. Баратов, Б.Н. Иванов // М.: «Химия», 1971. – С. 285. Ксандопуло Химия горения, М.: Химия, 1980, 202 с. : ноти. – ISBN 978-5-94275-571-3.

- Безродный И.Ф. Экология пожаротушения – пока это только слова… / И.Ф. Безродный // Пожаровзрывобезопасность – 2013. – Т. 22. – №6. – М.: «ПОЖНАУКА». – С. 83-89.

- Білошицький М.В Вплив співвідношень компонентів на вогнегасну здатність вогнегасних АВС порошків / М.В. Білошицький // Наук. вісник УкрНДІПБ. Київ, – 2007, № 1(15), – С. 107-114.

- Бобков А.С. Физико-химические основы развития и тушения пожаров / С.А. Бобков, А.В. Бабурин, П.В. Комраков // М.: МЧС России, АГППС. – 2014, – С. 103-113.

- Бондар О.І. Мінімізація радіаційних наслідків лісових пожеж після Чорнобильської катастрофи на основі еколого-інформаційного моніторингу: монографія / О.І. Бондар, С.І. Азаров, В.М. Ващенко, В.І. Паламарчук, В.Л. Сидоренко. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 300 с.

- Боровиков В.О. Дослідження з розробки рецептури піноутворювача на основі альфаолефінсульфонатів натрію / В.О. Боровиков, М.В. Білошицький, А.В. Антонов // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. Вып. 7. – Харьков: ХИПБ МВД Украины. – 2000. – С. 41-46.

- Боровиков В.О. Ефективність піноутворювачів у разі їх використання з морською водою / В.О. Боровиков, М.В. Білошицький, А.В. Антонов // Пожежна безпека. – Львів.: Зб. Наук. Праць. – 2001. – С. 259-262.

- Боровиков В.О. Одержання та застосування екологічно безпечних піноутворювачів для гасіння пожеж. Автореферат дис. канд. техн. наук. К., 2002. – 24 с.

- Боровиков В.О. Розробка піноутворювачів для гасіння пожеж в Україні / Боровиков В.О., Антонов А.В., Білошицький М.В. // Сборник научных трудов СИЯЭП. – Вып. 4. – Севастополь: СИЯЭП, 2001. – С. 177-182.

- Брушлинский Н.Н.  Проблема пожаров в мире в начале ХХІ столетия / Н.Н. Брушлинский, С.В. Соколов // Пожаровзрывобезопасность. – Москва. –  2003. Т.12, №1. – 150 с.

- ГОСТ Р 53288-2009 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний : [чинні від 18-02-2009], М.: Госстандарт, – 58 с.

- Гринчишин Н.М. Моніторинг довкілля як складова екологічної безпеки при надзвичайних ситуаціях / Н.М. Гринчишин // Матеріали 18 Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників «Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського простору», Київ, 11-12 жовтня 2016 р. − Київ: ІДУЦЗ, 2016  − С.109-110.

- Гринчишин Н.М. Проблеми екологічної безпеки ґрунту при ліквідації пожеж у природних екосистемах / Н.М. Гринчишин // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій:». – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2017. – С. 23.

- Гринчишин Н.М. Фитотестирование нефтезагрязненных почв / Н.М. Гринчишин // Сб. тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. «Экология и защита окружающей среды», Минск, 19 мая 2016 г. – Минск: БГУ, 2016. – С. 122-123.

- Гринчишин Н.М. Фітотоксичність ґрунту, забрудненого розчинами піноутворювачів для гасіння пожеж  / Н.М. Гринчишин, С.С. Порошенко, // Науковий вісник НЛТУ т. 27, №6 – Львів: НЛТУ, – 2017. – С. 77-80.

- Грушовінчук О.В. канд. дис. Обґрунтування параметрів генераторів комбінованої піни підвищеної вогнегасної ефективності. – 2015. – 176 с.

- Державний центр  сертифікації ДСНС України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dcs.mns.gov.ua/content/2017.html.

- Дослідження нової технології виробництва вогнегасних порошків багатоцільового призначення / М.В. Білошицький, О.Г. Тропінов, С.Г. Власенко, С.А. Єременко // Наук. вісник УкрНДІПБ. Київ, – 2006, № 1(13), – С. 31-36.

- ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробовувань, затверджений наказом Держспоживстандарту від 25.09.1998 №739.

- ДСТУ 3972-2000 Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань, 2000.

- ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих  рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробовувань, затверджений наказам Держспоживстандарту від 27.06.2001 №317.

- ДСТУ 7042:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів,призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною середньої кратності (EN 1568-1:2008  MOD), затверджений наказом Держспоживстандарту від 30.12.2009 №494.

- ДСТУ 7043:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною високої кратності (EN 1568-1:2008  MOD), затверджений наказом Держспоживстандарту від 30.12.2009 №494.

- ДСТУ 7044:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною низької кратності (EN 1568-3:2008  MOD), затверджений наказом Держспоживстандарту від 30.12.2009 №494.

- ДСТУ 7045:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною низької кратності (EN 1568-4:2008,  MOD), затверджений наказом Держспоживстандарту від 30.12.2009 №494.

- Звіт про науково-дослідну роботу «Провести дослідження з розкриття особливостей процесів припинення горіння горючих речовин під час застосування сучасних вогнегасних речовин та технологій їх подавання» («Припинення горіння») [Кер. Антонов А.В., Огурцов С.Ю.] К., УкрНДІЦЗ ДСНС України, 2014. – 483 с. № держреєстрації 0111U008299.

- Інструкція про порядок застосування і випробування піноутворювачів для пожежогасіння [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

- Карташев А.Г. Влияние нефтезагрязнений на почвенных беспозвоночных животных. / А.Г., Карташев Т.В. Смолина – Томск: В-Спектр, 2011. – 146 с.

- Керівництво по міжнародним договорах в сфері охорони озонового шару / Віденська конвенція. Монреальський протокол. – Хельсінкі, 1987 – 439 с. : ноти. – ISBN: 92-807-1867-3.

- Ковалишин B.B. Моделювання гасіння пожеж в закритих об'ємах інгібіторами горіння / B.B. Ковалишин, A.B. Антонов, І.М. Зінченко, С.І. Гончаренко // Пожежна безпека – №22– 2013. – с 113 – 120.

- Ковалишин В.В. Випробування піноутворювачів типу Барс, виготовлених в Україні  / В.В. Ковалишин,  Вол.В. Ковалишин, М.П.  Сорочич, В.Л. Петровський // Матеріали  18 Всеукраїнської науково-практичної  конференції рятувальників. Київ. – 2016. – 380 с.

- Ковалишин В.В. Пінне гасіння / В.В. Ковалишин, О.Е. Васильєва, Н.М. Козяр. – Львів : Сполом. – 2007. – 168 с.

- Лисовицкая О. Фитотестирование: основные подходы, проблемы лабораторного метода и современные решения / О.Лисовицкая, В. Терехова  // Доклады по экологическому почвоведению. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 1-18.

- Обгрунтування параметрів подачі вогнегасних порошків при дистанційному гасінні підземних пожеж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожежна безпека" / Король Анатолій Олексійович ; Держ. н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірн. пром-сті. – Макіївка, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

- Первушин Ю.В. Проблемы горения и тушения пожаров / Ю.В. Первушин, А.И. Ивченко, В.П. Чарков // В сб. – Проблемы горения и тушения пожаров. – М.: ВНИИПО. – 1975. №17 – с.165.

- Пожарная техника. Классификация пожаров : ГОСТ 27331-87 / [чинний від 23-06-1987]. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, - 1987. – С. 6.

- Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. ДСТУ 2272:2006 / А. Антонов, І. Кріса, В. Орел, М. Откідач // [чинний від 09-06-2007]. – Держспоживстандарт України.- К.: «УкрНДНЦ», – 2007. – С. 28 с. (Національний стандарт).

- Попович В.В. Аналіз пристосованої техніки для гасіння лісових пожеж / В.В. Попович, А.Г. Ренкас // Пожежна безпека : Зб. наук. Праць. – Львів: ЛДУ БЖД, – №18 – 2010. – С. 139-144.

- Попович В.В. Ефективність використання лісових пожежних автомобілів / В.В. Попович, А.Д. Кузик // Пожежна безпека : Зб. наук. Праць. – Львів: ЛДУ БЖД, – №16 – 2016. – С. 18-24.

- Порошенко С.С. Екологічна небезпека забруднення ґрунтів розчинами піноутворювачів / С.С. Порошенко // Збірник науково-практичної конференції Всеукраїнського студентського конкурсу з галузі знань «Екологія та екологічна безпека» – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. – С. 26.

- Порошенко С.С. Екологічна небезпека піноутворювачів для гасіння пожеж / С.С. Порошенко // Збірник ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» – Львів: ЛДУ БЖД, 2018. – С. 188-189.

- Порошенко С.С. Екологічні небезпеки гасіння пожеж розчинами піноутворювачів / С.С. Порошенко // Збірник ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності» – Львів: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 310-311.

- Руденко С.С. Загальна екологія: практичний курс. Навч. посібник. Част.1. / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці: Рута, 2003. – 320 с.

- Рябов І.В. Пены. Получение и применение» / І.В. Рябов // Москва. – 1974. – 240 c.

- Стилик І.Г. Шляхи удосконалення методів випробувань вогнегасних порошків з визначення їхньої вогнегасної здатності / І.Г. Стилик, С.Ю. Огурцов, А.В. Антонов // Зб. матер. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи». К.: УкрНДІЦЗ. – 2013. – С. 537-541.

- Титаренко А.В. Газонаповнена піна – ефективний засіб пожежогасіння лісових пожеж / А.В. Титаренко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 246-250.

- Тропінов О.Г. Дослідження інгібіруючої здатності водних розчинів неорганічних солей/ О.Г. Тропінов, О.І. Носіченко, А.В. Антонов // Сб.: Проблеми пожежної безпеки. – Київ: МВС України, 1985. – С. 168-169.

- Arcland A.F. Foam concentrates: how to use them / A.F. Arcland // Fire Fight. Can., 1988, т. 32, №4. – Р. 37, 39-40, 42.

- Bradley A. Foam meets requirements of new specification / Bradley A. Williams, Christian Green // Fire Int., 1991, т. 15, №130. – Р.100

- Briggs A.A. Interaction of fire fighting foams with burning hydrocarbons / A.A. Briggs // Ind. Appl. Surfactants Proc. Symp., Salford, 15th-17th Apr., 1986. London, 1987. – Р. 98-101.

- Brushlinsky N. World Fire Statistics / N. Brushlinsky, M. Ahrens, S. Sokolov // National committees CTIF of Russia, Germany, USA. – Center of Fire Statistics, – 2016. – 64 р.Campbell P.P. The testing of low expansion foams / P. P. Campbell, Briggs Tony // Fire, 1984, т. 77, №952. – Р. 48-49.

- Characteristics of large cooking oil poolres and their extinguishment by water mist // Z. Liu, D. Carpenter, A.K. Kim – Fire Research Program, Institute for Research in Construction, National Research Council of Canada, Ottawa, Canada K1A 0R6 // Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19. – 2006. – 516–526 рр.

- Chiesa P.J. Severe laboratory fire test for fire fighting foams / P.J. Chiesa, R.S. Alger // Fire Technology, 1980, т. 16, №1. – С. 12-21.

- Colletti D.J. Compressed air foam systems and fire hose / Colletti, D. J. // Fire Engineering, 149, – 1996, July – p. 50-52.

- Colletti D.J. Compressed-air foam mechanics / Colletti, D.J. // Fire Engineering, 147, – 1994, March – p. 61-65.

- Corey W.M. National class A foam research project technical report: Structural fire fighting – room burn tests phase II. / Carey, W.M. // MA:National Fire Protection Research Foundation, – 1994.

- CPFS – Straight answers for the beginner or the expericienced user. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.cafsinfo.com/index.html

- Crampton G. Comparative tests on liquid fuel fires / G. Crampton, A. Kim // Fire Int., 1980, т. 6, №68. – Р. 65-79.

- D.G.Runge. Neuentwickelte Loschmittel und Loschmittelzusatze Eine Literaturbestandautnahme der letztenzehn Iahre. VFDB Zeitschritt, 1980, V 29, N 1. P. 13-19.

- Die Schaummittel und Іhre Lischeffekte / Weingirtner H. // Brennpunkt, 1977, т. 29, №2. – Р. 23.

- Elena Lamperti La difficile scelta delle schiume anticendio/ Lamperti Elena // Riv. combust., т. 47, №9. – 1993,– Р. 399.

- EN 1568-1:2008 Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids.

- EN 1568-2:2008 Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids.

- EN 1568-3:2008 Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids.

- EN 1568-4:2008 Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids.

- EN 615 – Fire protection – Fire extinguishing media – Specifications for powders (other than class D powders) [чинний від 01-04-2009]. – USA, - Requiremenys, – 2009, – р. 42.

- Evans J.L. Foams for flammable liquid fires – choice and evaluations / J.L. Evans // Fire Surv., т. 17, №5. – С. 5-10.

- Experimental study of water mistre suppression in tunnels under longitudinal ventilation // Lvyi Chen, Wei Zhu, Xin Cai, Liwei Pan, Guangxuan Liao State - Key Laboratory of Fire Science, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, China // Building and Environment 44 (2009). 446-455 рр.

- Features and Benefits of Darley Auto Compressed Air Foam [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.darley.com/pumps/cafs/features.html.

- Fire C. Fighting fires with foam / Munroe Kent // Chief Fire, 1981, т. 25, №6. – Р. 44-46.

- Fire extinguishing composition. / Curzon I.L., Micules C.S., США, 1987, A 62 D 1/00.

- Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for top application to water-miscible liquids. ISO 7203-3:1998: [чинний від 21-05-1998]. – Br. – 1998. – р. 48.

- Fire retardant concentrates and methods for preparation thereof. Vandersall H. L. США, 1988, A 62 D 1/00.

- Fire suppressing concentrates. Richard E. Metrz, Thomas I. Falkler. США, 1979,  A 62 D 1/00.

- Friedman R., Lawi H. //Combastion and Flame. 1963. V. 7. № 2. P. 195.

- Greg N. Evaluating the use of firefighting foams / Noll Greg // Fire Eng., 1989, т. 139, №2. – Р. 44-47.

- Hoshino M. Extinguishing abilities of different fire-fighting foams applied individually or together on petroleum fires / M. Hoshino, K. Hayshi // Jap. Assoc. Fire Sci. and Eng., 1989, т. 38, №1. – Р. 11-20.

- James C.G., Sugden T.M.//Proc. Roy. Soc. 1958. V. A248. P. 238.

- Landgrat W. Chemishe Loshmittel – gestern, heute und morgen, Werkfeuerwehrverband e.V. Krefeld-Uerdingen, Rundscheinben Nr. 90, 1975. S 2.

- Louis R. Extinguishing gasohol fires / Dimaio Louis R. // Fire J., 1980, т. 74, №2. – Р. 60-63.

- Mawhinney J.R., Dlygogorski B.Z., Kim A.K. A closer look at the fire extinguishing properties of water mist // Fire Saf. Sci. Proc. 4th Int. Symp. – 1994. – P. 47-60.

- Maximize your firefighting power [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.haleproducts.com/Main/Content,2,9.aspx

- Method for the preparation of aqueous fire retarding concentrates. Vandersall H.L. США, 1988, A 62.

- Padley P.J., Sugden T.M.// Proc. Roy. Soc. 1958. V. A248. P. 248.

- Parsons P.L. Foam tests on petrol tray fires / P.L. Parsons // Fire Eng. J., 1982, т. 42, №125. – С. 32.

- Promesis research project 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.firetactics.com/CAFS.htm

- Prot F. Angus introduce Petroseal FFFP in Holland // Fire Prot., 1982, t. 45, №538. – С. 25.

- Robert G. Taylor Technical Report 98: Compressed Air Foam Systems in Limited Staffing Conditions / Robert G. Taylor – Morristown Fire Bureau – Morristown New Jersey – 1998. – p.75-112.

- Stationaren Brandshutz fur Kuchencinrichtungen. Kopperschmidt Fritz A. "Brandschuts", 1987, 41, N 8, 331 – 333 р.

- Suppress Fires Faster and With Less Risk to Your Firefighters – Waterous Company, 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.waterousco.com/CAFSystems/index.html

- Szonyi Jr. S. De la mousse prenique aux mousses synthetiques de la novella generation / Jr. S. Szonyi, A. Cambon // Rev. Gen. Secur. – №7. 1986. – Р. 75-80.

- Szonyi S. La presence d’une pellicule protectrice dans la mousse extinctrice / S. Szonyi // Rev. g/n. Secure, 1981, №7. – Р. 82-86.

- The use of class “A” foam and compressed air foam systems (CAFS) in firefighting. Foam Applications for Wildland and Urban Fsre Nanagement / W.S. Darley Co. – 1995, – c.15-22.

- Wassriges Fenerloschmittel / P.Porst, G. Haring, H.Kwiatkowski, G.Bamberg, 1986, A 62 D /295.

- Wells A. Interesting results from trials of foam on petrol pool fires / Wells Alan // Fire Eng. J., 1981, т. 41, №121. – Р. 40.

- Wells A. Trials of foam on petrol pool fires / Wells Alan // Fire Prot., 1981, т. 44, №524. – Р. 17.

- Zhou Xiaomeng, Liao Guangxuan, Cai Bo Improvement of water mist’s fire-extinguishing efficiency with MC additive  // Fire Safety Journal № 41 (2006), 39-45 рр.

# Footnotes

[27] ( Державний центр  сертифікації ДСНС України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dcs.mns.gov.ua/content/2016.html.

[70]  – Die Schaummittel und Іhre Lischeffekte / Weingirtner H. // Brennpunkt, 1977, т. 29, №2. – С. 23.