УДК 504.4.054

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВОДИ У ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛАХ М. ЛЬВОВА

К.В. Степова, І.З. Думас, К.П. Мусій

katyastepova@gmail.com

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, Україна

Регулювання якості питної води є надзвичайно важливим напрямом охорони здоров'я населення. Якісний склад питної води, з одного боку, забезпечує нормальну життєдіяльність людини за рахунок збалансованого водно-сольового обміну і надходження в організм макро- і мікроелементів, з іншого боку, є потенційним джерелом шкідливих хімічних речовин, що може призводити до певних порушень і патологічних станів. При тривалому вживанні питної води з наднормативним вмістом токсикантів збільшується ризик розвитку новоутворень, хвороб органів кровообігу, травлення, ендокринної та сечостатевої систем.

Водопостачання міста Львова здійснюється виключно з підземних джерел, розміщених на відстані від 20 до 80 км, відтак всюди вона якісна, але різниться хімічним складом, а тому і властивостями. Проте досить поширеною серед мешканців міста є думка, що вода з природних джерел є кращою за водопровідну. На території Львова, Брюхович та м.Винник є більше десяти таких джерел, вода з яких використовується мешканцями міста і сіл.

У лабораторії екологічної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проаналізовано зразки води відібрані з чотирьох природних джерел, а також одна проба була відібрана з міського водопроводу з метою порівняння (табл.1). Як показали результати досліджень, у всіх пробах джерельної води загальна жорсткість є суттєво вищою, ніж у пробі відібраній у водопровідній мережі міста, крім того, ці показники перевищують встановлені нормативи. Однак найважливішою відмінністю став вміст важких металів, а саме свинцю. У всіх чотирьох пробах його вміст значно перевищує ГДК, тоді як у водопровідній воді його вміст виявився нижчим за межу визначення, тобто менш, ніж 0,001 мг/л.

Таблиця 1

Результати аналізу відібраних проб води

| Показник | Джерело 1 (Високий замок) | Джерело 2 (Винники) | Джерело 3 (вул.Клепарівська) | Джерело 4 (Погулянка) | Вода з водопроводу | ГДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухий залишок, мг/л | 826 | 749 | 894 | 782 | 453 | 1000 |
| Жорсткість загальна, мг-екв/л | 11,6 | 11,5 | 12,7 | 11,8 | 6,5 | 7,0 |
| Хлориди, мг/л | 134,3 | 91,9 | 105,8 | 99,4 | 47,7 | 250 |
| Сульфати, мг/л | 98,1 | 89,4 | 118,7 | 109,6 | 61,8 | 500 |
| Нітрити, мг/л | 1,1 | 0,09 | 2,1 | 1,4 | 0,08 | 3,3 |
| Нітрати, мг/л | 10,9 | 12,8 | 13,4 | 12,7 | 8,6 | 45 |
| Кальцій, мг/л | 166 | 168 | 196,4 | 178,4 | 82,2 |  |
| Магній, мг/л | 40,1 | 38,9 | 35,3 | 36,3 | 29,2 | 80 |
| Амоній сольовий, мг/л | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 0,09 | 2,0 |
| Залізо загальне, мг/л | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,3 |
| Свинець, мг/л | 0,011 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | <0,001 | 0,01 |
| Мідь, мг/л | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,008 | 0,015 | 1,0 |
| Цинк, мг/л | 0,012 | 0,016 | 0,008 | 0,012 | 0,020 | 1,0 |

Отже, вживання води з природних джерел розміщених на території міста Львова є не тільки небажаним, але й небезпечним.