УДК 614.842

АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ

Мних М.-М.Р., ЛДУ БЖД

НК – Сукач Р.Ю., ад’юнкт, старший викладач, ЛДУ БЖД

Стратегічно важливим елементом для забезпечення енергетичної незалежності України є атомна енергетика. На сьогоднішній день прогнозований внесок становить близько 50 % від виробленої електроенергії в країні. Успішний розвиток і функціонування атомної енергетики є необхідною умовою національної безпеки України. Сьогодні в Україні працює чотири АЕС (атомні електростанції), на яких діють 15 енергоблоків типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор) загальною потужністю 13880 МВт. Існуючі системи протипожежного захисту на енергоблоках АЕС, спроектовані та змонтовані у 80-х роках, на даний час відпрацювали свій ресурс і не відповідають сучасним вимогам. Встановлені системи протипожежного захисту та їх складові частини відповідно до чинного законодавства не сертифіковані і не можуть згідно з їх технічними характеристиками застосовуватись на АЕС. Проаналізувавши наслідки найбільших радіаційних аварій, що сталися на Чорнобильській АЕС (Україна) у1986 році та Фукусіма-1 (Японія) у 2011 році ми пропонуємо внести протипожежні заходи до пріоритетних при підвищенні рівня безпеки українських АЕС.

Для цього ми пропонуємо обладнати енергоблоки АЕС сучасними автоматичними установками газового пожежогасіння (АУГПГ) та автоматичної пожежної сигналізації. В основу принципу дії АУГПГ покладено принцип гасіння пожежі в окремому приміщенні шляхом створення вогнегасної концентрації газової вогнегасної речовини у всьому об'ємі даного приміщення. Кожне приміщення, що підлягає відповідно до проектних рішень оснащенню стаціонарними автоматичними або неавтоматичними установками газового пожежогасіння модульного типу. Автоматичний або неавтоматичний режим установки визначається, виходячи з пожежної навантаги приміщення. Якщо пожежна навантага в приміщенні менше 200 МДж/м2 встановлює неавтоматична установка газового пожежогасіння, якщо більше 200 МДж/м2 - автоматична установка. В основу роботи АУГПГ покладено принцип об’ємного гасіння пожежі в окремому приміщенні шляхом створення вогнегасної концентрації газової вогнегасної речовини у всьому об’ємі приміщення. В якості газової вогнегасної речовини прийнятий скраплений газ “Хладон-125ХП” пентафторетан (С2F5Н) в якості газу-витискувача передбачений азот (N2), з точкою роси не вище мінус 40(С. Вогнегасна речовина “Хладон-125ХП” - хімічна назва - пентафторетан, символічне позначення - R125ХП. Безколірний газ, стиснений під тиском, який призначений в якості холодоагенту і пожежогасячої речовини. Він має високу термічну стабільність. Важливою перевагою “Хладон-125ХП”, є те, що при його використанні, повітря придатне для дихання ще 5 хвилин, що дає можливість людям евакуюватися з небезпечного приміщення, а пожежникам полегшує доступ в приміщення.

ЛІТЕРАТУРА

1. http://www.energoatom.kiev.ua/ – веб-сайт компанії ДП “НАК “Енергоатом”.

2. Інструкція по експлуатації автоматичних установок пожежогасіння приміщень з електронною і електричною апаратурою енергоблоку.

3. http://nonfire.ru/ – веб-сайт компанії ООО “НОНФАИР”.