УДК 614.8

ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА РЯТУВАЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ РУКАВІВ ЯК ЗАСОБІВ ПОРЯТУНКУ ЛЮДЕЙ З ВИСОТИ

Гавриленко Т.О.

Мартин Є. В., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, професор, д.т.н., професор.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Сучасні способи порятунку людей з пожеж на верхніх поверхах будівель є недосконалими. Люди, що евакуюються по сходах чи зовнішніх стаціонарних пожежних та рятувальних драбинах, можуть зазнати значного числа ушкоджень; до того ж такі способи евакуації є доволі часомісткими і дозволяють евакуювати невелику кількість людей. Ще й додається високий рівень паніки, що може доволі сильно вплинути на травматизм та статистику виживання людей, так як дехто просто не встигне звідти вийти, а когось можуть просто затоптати.

В такому разі на допомогу приходить сучасна евакуаційна техніка: пожежний рятувальний рукав, пожежний рятувальний трос та пожежний рятувальний ранець: ось що приходить на заміну драбинам та іншим застарілим способам рятування [1].  В доповіді йдеться про спіральний пожежний рятувальний рукав та похилий рятувальний рукав.

Похилий рятувальний рукав - це пожежний рятувальний пристрій для спуску потерпілих на похилій траєкторії. Він є одним із оптимальних засобів порятунку для будівель з масовим перебуванням людей незалежно від віку і фізичного стану. Похилі рятувальні рукави в основному використовуються в будинках висотою до 35 - 40м (лікарні, пансіонати, будинки для людей похилого віку та супермаркетах). Нахил рукава для спуску становить близько 45 градусів. Швидкість спуску складає 1-4 метри за секунду. Маса людини, що спускається, має бути від 15 до 120 кг. Продуктивність спуску - 5 осіб на хвилину.

Ми пропонуємо до уваги удосконалений нами рятувальний рукав (рис. 1).

Рис. 1 Удосконалений рятувальний рукав

За основу нашого пожежного рукава ми взяли існуючий, основні розміри якого зберегли:

- Рама - зварена з металевого профілю 40 х 40 х 2 мм.

- Вхідна рама - залізний круглий профіль діаметром 19 мм.

- Полотно ковзання - поліестер 170 х 150 кг.

- Зовнішній матеріал - нейлон 160 х 160 кг.

- Несучі ремені - поліестер 35 х 2 мм.

- Розривне зусилля одного ременя - 2460 кг х 2 = 4920 кг.

- Максимальна висота спуску - 35-45 м.

- Максимальна довжина рукава - 50-55м.

- Оптимальний кут нахилу рукава - 45 °.

- Максимальна швидкість спуску - 2 метри за секунду.

- Зовнішній матеріал рукава оброблений негорючим просоченням по DIN 5510 Class4.

Для покращення умов використання запропонованих рукавів ми внесли певні зміни в їх конструкцію:

- під кожною будівлею, де встановлюється такий рукав, варто заздалегідь підготувати майданчик, щоб не займати зайвого часу. На ньому слід  розташувати місце для безпечнішого приземлення після спуску (певний прототип матрацу);

- аби не подавати сигнали людям зафіксувати похилий рятувальний рукав, пропонуємо доповнили його магнітами, які при викиданні з вікна, на певній відстані від землі, самостійно приєднувалися б до потрібної конструкції (нашого майданчика), яка заздалегідь також обладнана магнітами;

- задля покращення сприйняття його людиною (особливо дітьми), ми пофарбували середину нашого рукава в теплі тона зеленого кольору, що заспокоює, знижує рівень паніки. Натомість сам бокс для зберігання рукава ми пофарбували в червоний колір, який привертає увагу. Бокси, які використовуються, в основному стилізовані під інтер'єр, а при надзвичайній ситуації їх було б складніше знайти;

- розглянуте рішення про використання здвоєних рукавів у місцях з масовим перебуванням людей і там, де можливе їх встановлення, тобто дозволяє розмір вікна тощо. Для такого виконання ми можемо як з'єднати два різних, так і зробити суцільний здвоєний корпус рукава з відповідного профілю. Це, звісно, подвоїть вагу, але при цьому ми збільшимо швидкість евакуації вдвічі, тобто в стільки ж разів зменшимо число нащасних випадків;

- також не відкидаємо можливість використання більш легких матеріалів, але треба дуже ретельно підбирати матеріал, аби не втратити потрібну міцність, еластичність та вогнетривкі властивості, що важливо в умовах пожежі;

- для темної пори доби обладнаємо рукав підсвіткою вздовж профілю; у місці евакуації та місці приземлення - звичайним освітленням (у місці евакуації можливе встановлення аварійного освітлення).

Список використаної літератури:

- Державні будівельні норми В2.2.5-97 "Будинки і захисні споруди ЦО".

Заявка на участь в конференції

| Автор | Науковий керівник |
| --- | --- |
| 1. Прізвище: Гавриленко | 1. Прізвище: Мартин |
| 2. Ім’я: Тетяна | 2. Ім’я: Євген |
| 3. По-батькові: Олегівна | 3. По-батькові: Володимирович |
| 4. Повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу: ЛДУ БЖД, м. Львів, вул. Клепарівська, 35 | 4. Місце роботи, телефон, е-mail: ЛДУ БЖД, м. Львів, вул. Клепарівська 35, тел. 233-00-55 |
| 5. Інститут цивільного захисту | 5. Посада: професор |
| 6. Курс (рік навчання): 2 курс | 6. Науковий ступінь: д.т.н. |
| 7. Місце проживання, телефон, е-mail: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35, тел. +380682383486 , gavrylenko2016@gmail.com | 7. Вчене звання: профессор 8. Місце проживання, телефон: 79066, м.Львів, вул. Кос-Анатольського 14/46 |